## Slide 1: מערכת שידורים לאומית

## Slide 2: פרק א' - יסודות התקשורת
רכיבי רשת וכבילה
שם המורה: מיכאל מרקוביץ

## Slide 3: מה נלמד היום
רכיבי הרשת: רכזת (HUB), מתג (Switch), נתב (Router)
מתחם התנגשות (Collision Domain)
מתחם שידור (Broadcast Domain)

## Slide 4: רכיבי רשת

## Slide 5: רכזת - HUB

## Slide 6: רכזת - HUB
1. לא שומר סודות (מעביר לכולם)
2. אזור התנגשות אחד (כבל אחד)
תפקיד: מחבר מחשבים ברשת LAN

## Slide 7: מתג - Switch

## Slide 8: מתג - Switch
1. שומר סודות (מעביר בפרטיות)
2. אזור התנגשות בכל כבל
תפקיד: מחבר מחשבים ברשת LAN

## Slide 9: אזור\מתחם התנגשות – Collision Domain
אזור שבו יכולה לקרות התנגשות
אצל רכזת (HUB) – כל מה שמחובר אליה אזור התנגשות אחד
אצל מתג (Switch) – כל כבל המחובר אזור התנגשות
הערה:
כיום אין כלל התנגשויות בגלל טכנולוגיות Full-Duplex

## Slide 10: אזור\מתחם התנגשות – Collision Domain
כמה אזורי התנגשות בטופולוגיה הבאה?

## Slide 11: אל תוך המתג - Switch

## Slide 12: אל תוך המתג - Switch
בואו נצפה בסרטון – יחד!
https://bit.ly/hertz-tikshuvc

## Slide 13: נתב - Router

## Slide 14: נתב - Router
מוגבל בחיבורים
כל רגל - חיבור (Port) בנתב מקבלת כתובת IP ברשת שונה
כל רגל בנתב מהווה כתובת שער ברירת מחדל (Default Gateway) עבור המארחים ברשת. ובאמצעות כתובת זו יוצאים מהרשת
מפריד לאזורי שידור (Broadcast) שונים
תפקיד: מנתב בין רשתות – מחבר בין רשתות שונות

## Slide 15: אזור\מתחם ברודקסט Broadcast Domain
כל רגל של ראוטר היא אזור ברודקסט
אזור שבו הודעת ברודקסט יכולה להגיע אליו
הערה: הפרדת אזורי ברודקסט ניתן לבצע גם ע"י VLAN בסוויץ', בהמשך...
טיפ: מומלץ לעקוב אחרי הודעת ברודקסט, ולראות עד היכן מגיעה

## Slide 16: אל תוך הנתב

## Slide 17: נתב ביתי – משולב – Wireless router

## Slide 18: אזור\מתחם ברודקסט Broadcast Domain
כמה אזורי שידור (ברודקסט) בטופולוגיה הבאה?

## Slide 19: נתב - Router
192.168.1.1 /24
192.168.1.254 /24
192.168.2.254 /24
192.168.2.1 /24
D.G: 192.168.1.254
D.G: 192.168.2.254

## Slide 20: כבלים ושקעים (ports)

## Slide 21: העברת המידע
קווית - כבלים
אלחוטית - גלים

## Slide 22: העברת המידע
כבל
סיומת – מחבר - Connector
שקע - פורט

## Slide 23: כבל אתרנט – Ethernet ("זוג שזור" – Twisted Pair)
עשוי נחושת
עשוי 8 גידי חשמל כל זוג גידים שזור – מלופף.
הסיומת נקראת RJ-45
ישנם סוגים שונים, חלק ללא סיכוך מיוחד (Unshielded Twisted Pair) חלק מגיעים עם סיכוך (Shielded Twisted Pair)

## Slide 24: לא מסוכך – Unshielded TP
CAT3 - מתאים להעברת אות שמע בקו טלפון. לא עמיד במיוחד בהעברת נתונים.
CAT5 - חסין יותר, תומך 100 Mb/s, יכול לתמוך ב- 1000Mbps (לא מומלץ).
CAT5e – תומך ב- 1000Mb/s.
CAT6 - מכיל הפרדה נוספת בין הזוגות, תומך בקצבים של: 100 Mb/s – 10Gb/s (לא מומלץ).

## Slide 25: מסוכך – shielded TP + Screened TP
CAT6A – כל זוג עטוף סיכוך, משפר את יכולות העברת המידע של קודמו למהירות של 10 Gb/s.
CAT7 – כבל ScTP – כל זוג עטוף סיכוך + כל שמונת החוטים מסוככים. מהירות 1000 Mb/s – 10 Gb/s
CAT7A- כבל ScTP – תומך ב 40 Gb/s במרחקים קצרים.
CAT8 – כבל ScTP – תומך ב- 25 – 40 Gb/s למרחק של 30 מטרים.

## Slide 26: כבל קואקסיאלי - Coaxial
F-Type
BNC
מורכב מנחושת או אלומיניום
מכיל מוליך נחושת קשיח, המוליך עטוף במבודד ומעליו סיכוך
משמש לחיבורי כבלים (Cables) [Hot] ולחיבורי אנטנות ועוד
מהירויות של מאות Mb/s ולמרחק של מאות מטרים
סוגים: RG-59, RG-6, RG-58, RG-8/U

## Slide 27: כבל טלפון - Telephone
מורכב מנחושת
משמש להעברת טלפוניה (בזק) וכן לחיבור לאינטרנט על גבי רשת הטלפוניה – DSL, ADSL, VDSL
משמש ברשת ה- WAN
הסיומת נקראת RJ-11

## Slide 28: סיב אופטי – Fiber Optic
עשוי גליל פלסטיק או זכוכית בעובי שערה
לא מושפע מהפרעות אלקטרו מגנטיות
שיטת Single Mode Fiber – SMF – נתיב אחד של אור – מרחקים גדולים
שיטת Multi Mode Fiber – MMF – מספר קרני אור – מרחקים קצרים

## Slide 29: סיב אופטי – Fiber Optic
 | Single Mode Fiber - SMF | Multi Mode Fiber - MMF
מקור האור |  | 
מפתח |  | 
מהירות |  | 
מרחק |  | 
עלות |  | 
Laser
LED / Laser
8-10 µm
50-100mm
10-100 Gb/s
10-100 Gb/s
עשרות-מאות ק"מ במהירות הגבוהה
מאות מטרים במהירות הגבוהה
נמוכה
גבוהה

## Slide 30: כבל אתרנט – Ethernet ישיר ומוצלב – Straight-Through ו- Crossover

## Slide 31: כבל אתרנט – Ethernet ישיר ומוצלב – Straight-Through ו- Crossover

## Slide 32: כבל אתרנט – Ethernet ישיר ומוצלב – Straight-Through ו- Crossover
ישיר - שונים
מוצלב - זהים
מוצלב – יוצאי דופן

## Slide 33: כבל אתרנט – Ethernet ישיר ומוצלב – Straight-Through ו- Crossover
לסיכום:
בין שונים – ישיר בין זהים – מוצלב
חוץ ממחשב לנתב - מוצלב
* היום משתמשים רק בישיר – בגלל Auto-MDI-X

## Slide 34: סיב אופטי וכבל רשת
 | כבל רשת Ethernet | כבל סיב אופטי
תווך - מדיה |  | 
סוג רשת |  | 
מהירות |  | 
הפרעות אלקטרו-מגנטיות |  | 
מרחק |  | 
אבטחה |  | 
חשמל (נחושת)
רשת מקומית - LAN
גבוהה
חשוף להפרעות
עד 100m
ניתן להאזין לכבל
מוגן בפני האזנות
מאות ואלפי ק"מ
מוגן בפני הפרעות
גבוהה מאוד
רשת מקומית ורחבה LAN/WAN
אור (זכוכית או פלסטיק)

## Slide 35: איך לוחצים סיומת RJ-45

## Slide 36: כלים נוספים

## Slide 37: איך הכל מתחבר?

## Slide 38: איך הכל מתחבר?

## Slide 39
השימוש ביצירות במהלך שידור זה נעשה לפי סעיף 27א לחוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007. אם הינך בעל הזכויות באחת היצירות, באפשרותך לבקש מאיתנו לחדול מהשימוש ביצירה, זאת באמצעות פנייה לדוא"ל rights@education.gov.il
שימוש ביצירות מוגנות בזכויות יוצרים ואיתור בעלי זכויות