## Slide 1: מערכת שידורים לאומית
שקופית זו היא חובה
עליכם להתקין את הפונט Varela Round לפני תחילת העבודה.
אם ברצונכם לצפות בהנחיות להתקנת פונט Varela Round, תוכלו לעשות זאת בקלות.
צפו בסרטון הבא:
https://www.youtube.com/watch?v=NN9IgGTwbF0&feature=youtu.be
קישור להורדת הפונט (אשרו את הודעת האבטחה)

## Slide 2: מבוא למבנה המחשב
קורס מערכות מחשב ואסמבלי
צביקה שטרקמן
שקופית זו היא חובה
מלאו את פרטי השיעור, המקצוע והמורה .
(אין צורך להשאיר את הכיתובים "שם השיעור" , "המקצוע", מחקו אותם וכתבו רק את הפרטים עצמם).
תודה למרי גבע על הבדיקה וההערות

## Slide 3: מה נלמד היום
ה- CPU יחידת העיבוד המרכזית (Central Processing Unit)
האוגרים/רגיסטרים (registers)
היכרות עם פקודת mov לביצוע פעולות על רגיסטרים
פרטו בשקופית זו את נושאי הלימוד של השיעור

## Slide 4: מרכיבי ה- CPU
ה- CPU כולל את הרכיבים הבאים:
  האוגרים/רגיסטרים (registers) – יחידות זיכרון קטנות ומהירות במיוחד שנמצאים ממש בתוך המעבד.
  יחידה אריתמטית לוגית (ALU – Arithmetic Logic Unit) – אחראית על חישובים
  יחידת הבקרה (Control Unit) – אחראית על פיענוח הפקודות בשפת המכונה, מנהלת את רצף התוכנית, מבצעת את הפקודות וניגשת לזיכרון לקריאה/כתיבה

## Slide 5: האוגרים - Registers
הרגיסטרים הם סוג מיוחד, במספר מצומצם, של יחידות זיכרון, בעלי תפקידים ספציפיים.
נמצאים בתוך המעבד, אינם חלק מהזיכרון, מהירים במיוחד, בעלי גישה מידית – zero wait.
משמשים ככלי העבודה של המעבד לגישה לזיכרון ולשמירת מידע באופן זמני.
גודלם – 16 ביטים.
סוגי הרגיסטרים:
  רגיסטרים כלליים - General purpose
  רגיסטרי סגמנט – Segment registers
  רגיסטרים ייעודיים – Special purpose

## Slide 6: רגיסטרים כלליים – General Purpose
8 רגיסטרים, כל אחד 16 ביט
(*) מתוך ספר אסמבלי של המרכז לחינוך סייבר

## Slide 7: ועוד 4 רגיסטרים כלליים

## Slide 8: חלוקה לרגיסטרים של 8 ביט
למקרה שיש צורך ב-8 ביט בלבד, למשל כתיבה של byte יחיד לזיכרון:
  פעולת העברה של רגיסטר של 16 ביט עלולה לכתוב מידע בתא נוסף
  וליצור תוצאת לוואי –דריסת ה- byte השני שבו יתכן ויש ערך חשוב.
  לצורך כך עומדים לרשותנו רגיסטרים של 8 ביטים.
הרגיסטרים AX, BX, CX, DX יכולים להתחלק ל- 2 חלקים של 8 ביט כ"א.
למשל AX מתחלק ל- AH (8 הביטים העליונים) ו – AL (8 הביטים התחתונים)
חשוב: הרגיסטרים של 8 ביט אינם עצמאיים ושינוי שלהם משפיע על הרגיסטר של ה- 16 ביט
(*) מתוך ספר אסמבלי של המרכז לחינוך סייבר

## Slide 9: דוגמא – פקודת אסמבלי ראשונה
הפקודה mov מעבירה מידע מהאופרנד הימני לשמאלי.
אופרנד (Operand) – האיבר שעליו מתבצעת הפעולה.
נבצע את הפקודה: mov ax, 0FF00h
לאחר ביצוע הפעולה הרגיסטר AX ייראה כך:
הקוד הבא ייתן את אותה התוצאה:
mov ah, 0FFh
mov al, 0
(*) מתוך ספר אסמבלי של המרכז לחינוך סייבר

## Slide 10: תרגול ברגיסטרים
(*) מתוך ספר אסמבלי של המרכז לחינוך סייבר
שימו לב: תמיד יש ערך כלשהוא ברגיסטרים, אין רגיסטר "ריק"

## Slide 11: תרגול ברגיסטרים
(*) מתוך ספר אסמבלי של המרכז לחינוך סייבר
12h
34h
mov ax, 1234h
הפקודה באסמבלי

## Slide 12: תרגול ברגיסטרים
(*) מתוך ספר אסמבלי של המרכז לחינוך סייבר
12h
34h
12h
0ABh
mov ax, 1234h
mov al, 0ABh
הפקודה באסמבלי

## Slide 13: תרגול ברגיסטרים
(*) מתוך ספר אסמבלי של המרכז לחינוך סייבר
12h
34h
12h
0ABh
12h
0ABh
0ABh
0CDh
mov ax, 1234h
mov al, 0ABh
mov bx, 0ABCDh
הפקודה באסמבלי

## Slide 14: תרגול ברגיסטרים
(*) מתוך ספר אסמבלי של המרכז לחינוך סייבר
12h
34h
12h
0ABh
12h
0ABh
0ABh
0CDh
0EEh
0ABh
0CDh
12h
0ABh
mov ax, 1234h
mov al, 0ABh
mov bx, 0ABCDh
mov ch, 0EEh
הפקודה באסמבלי

## Slide 15: תרגול ברגיסטרים
(*) מתוך ספר אסמבלי של המרכז לחינוך סייבר
12h
34h
12h
0ABh
12h
0ABh
0ABh
0CDh
0EEh
0ABh
0CDh
12h
0ABh
0BBh
0ABh
12h
0CDh
0ABh
0EEh
mov ax, 1234h
mov al, 0ABh
mov bx, 0ABCDh
mov ch, 0EEh
mov dl, 0BBh
הפקודה באסמבלי

## Slide 16: תרגול ברגיסטרים
12h
34h
12h
0ABh
12h
0ABh
0ABh
0CDh
0EEh
0ABh
0CDh
12h
0ABh
0BBh
0EEh
mov ax, 1234h
mov al, 0ABh
mov bx, 0ABCDh
mov ch, 0EEh
mov dl, 0BBh
mov dh, ch
(*) מתוך ספר אסמבלי של המרכז לחינוך סייבר
0ABh
12h
0CDh
0ABh
0EEh
0ABh
0CDh
12h
0ABh
0EEh
0BBh

## Slide 17: תרגול ברגיסטרים
12h
34h
12h
0ABh
12h
0ABh
0ABh
0CDh
0EEh
0ABh
0CDh
12h
0ABh
0BBh
0EEh
(*) מתוך ספר אסמבלי של המרכז לחינוך סייבר
0ABh
12h
0CDh
0ABh
0EEh
0ABh
0CDh
12h
0ABh
0EEh
0BBh
mov ax, 1234h
mov al, 0ABh
mov bx, 0ABCDh
mov ch, 0EEh
mov dl, 0BBh
mov dh, ch
mov ah, dl
0BBh
הפקודה באסמבלי
0ABh
0CDh
0ABh
0EEh
0BBh
0EEh

## Slide 18: תרגול ברגיסטרים
12h
34h
12h
0ABh
12h
0ABh
0ABh
0CDh
0EEh
0ABh
0CDh
12h
0ABh
0BBh
0EEh
(*) מתוך ספר אסמבלי של המרכז לחינוך סייבר
0ABh
12h
0CDh
0ABh
0EEh
0ABh
0CDh
12h
0ABh
0EEh
0BBh
0BBh
mov ax, 1234h
mov al, 0ABh
mov bx, 0ABCDh
mov ch, 0EEh
mov dl, 0BBh
mov dh, ch
mov ah, dl
mov cx, bx
0ABh
0CDh
0ABh
0EEh
0BBh
0EEh
0ABh
0BBh
0CDh
0ABh
0BBh
0EEh
0ABh
0CDh
הפקודה באסמבלי

## Slide 19: תרגול ברגיסטרים
12h
34h
12h
0ABh
12h
0ABh
0ABh
0CDh
0EEh
0ABh
0CDh
12h
0ABh
0BBh
0EEh
(*) מתוך ספר אסמבלי של המרכז לחינוך סייבר
0ABh
12h
0CDh
0ABh
0EEh
0ABh
0CDh
12h
0ABh
0EEh
0BBh
0BBh
0ABh
0CDh
0ABh
0EEh
0BBh
0EEh
0ABh
0BBh
0CDh
0ABh
0BBh
0EEh
0ABh
0CDh
סיכום:
-פקודת mov משנה רק את אופרנד היעד, המקור אינו משתנה
- חובה להעביר בין 2 רגיסטרים בגודל זהה

## Slide 20: מבט על המעבד – שימוש ברגיסטרים
(*) מתוך ספר אסמבלי של המרכז לחינוך סייבר
שימו לב לשורות 17-21

## Slide 21: סיכום
למדנו על מרכיבי ה- CPU
למדנו על הרגיסטרים, ועל גודלם – 16 ביט
התמקדנו ברגיסטרים הכלליים ובחלוקתם האפשרית ל 2 חלקים של 8 ביט
למדנו את פקודת mov וראינו העברות בין רגיסטרים

## Slide 22: מה נלמד?
ה- CPU יחידת העיבוד המרכזית (Central Processing Unit)
  רגיסטרי סגמנט
  רגיסטרים מיוחדים
פרטו בשקופית זו את נושאי הלימוד של השיעור

## Slide 23
זוכרים שלמדנו על הסגמנטים השונים??
  Code segment (CS)
  Data segment (DS)
  Stack segment (SS)
  Extra segment (ES)
Data segment
Stack segment
Code segment
זיכרון המעבד 1Mbyte
Extra segment
רגיסטרי סגמנט – Segment Registers

## Slide 24: רגיסטרי סגמנט – Segment Registers
במעבד 8086 קיימים 4 רגיסטרי סגמטים, כל אחד בגודל 16 ביטים:
Data segment
Stack segment
Code segment
זיכרון המעבד 1Mbyte
SS:0000
DS:0000
CS:0000
Code Segment register
Data Segment register
Stack Segment register
Extra Segment register
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Stack segment
ES:0000

## Slide 25: תפקידי רגיסטרי הסגמנטים
רגיסטר CS:
  שומר את תחילת מיקומו של סגמנט הקוד.
  הקוד בסגמנט יכול להגיע עד 64kbyte
  ניתן להוסיף עוד סגמנטי קוד, אם נדרש , ולעדכן את רגיסטר ה-CS בהתאם תוך כדי ריצת התוכנית
  אנחנו נעבוד במצב של model small שמאפשר רק CS יחיד
רגיסטר DS:
  שומר את תחילת מיקומו של סגמנט הנתונים, יכול להגיע עד 64kbyte
  ניתן להוסיף עוד סגמנטי data, אם נדרש , אבל גם כאן אנחנו נעבוד במצב של model small שמאפשר רק DS יחיד
רגיסטר ES:
  מאפשר גמישות נוספת בהעתקה של רצפי נתונים לזיכרון. לא בשימוש אצלנו.
רגיסטר SS:
  מצביע אל המיקום בזיכרון בו מתחילה המחסנית. נלמד בהמשך.

## Slide 26: רגיסטרים ייעודיים – Special Purpose Registers
IP – Instruction Pointer Register (16 ביט)
  מצביע ההוראה (פקודה): מחזיק תמיד את הכתובת של ההוראה הבאה לביצוע בתוך ה- CS.
  מתקדם בכל פקודה ותמיד מצביע על הכתובת של הפקודה הבאה.
Flags Register – רגיסטר הדגלים
  שונה מהאחרים, אינו מחזיק ערך בודד, אלא אוסף של דגלים, שכל אחד מיוצג ע"י ביט בודד.
  כל דגל – 1 או 0.
  הדגלים משתנים בעקבו תוצאות של פקודות אריתמטיות.
  למשל carry (זוכרים?)
  משתמשים בו לפקודות בקרה שונות.
חשוב: הערכים של 2 רגיסטרים אלו משתנים ע"י המעבד במהלך ריצת התוכנית, אנחנו לא נשנה את ערכם ישירות ע"י הקוד שלנו.

## Slide 27: יחידה אריתמטית לוגית – ALU - Arithmetic Logic Unit
זו היחידה במעבד שבה מתבצעת עיקר הפעילות.
נניח שצריך לבצע פעולת חיבור בין ערכים שנמצאים ב- 2 רגיסטרים:
  המידע מהרגיסטרים נטען לתוך ה- ALU.
  יחידת הבקרה קובעת ל- ALU איזה פעולה לבצע (חיבור).
  ה- ALU מבצע את החישוב,
  ושומר את התוצאה ברגיסטר היעד.

## Slide 28: יחידת הבקרה – Control Unit
יחידה זו אחראית מטעם המעבד לפיענוח הפקודה וביצועה.
במחשבים של פעם היה פאנל עם שורת מעגלים חשמליים שניתן היה לחווט בהם חוטי חשמל כדי לקבוע איזה פקודות יתבצעו.
מגבלה: כמות הפקודות שניתן היה לבצע בתוכנית אחת היה כמספר השורות בפאנל.

## Slide 29: יחידת הבקרה – Control Unit
אחד החידוש במחשבים המודרניים היה שאפשר לשמור את הקוד בזיכרון ולהביא אותו ליחידת העיבוד פקודה אחר פקודה, על גבי ה- data bus , לצורך ביצועה.
כל פקודת אסמבלי נשמרת בזיכרון כצירוף של 0 ו-1, שנקרא Operational Code או OpCode
כדי שההבאה תהיה יעילה, גודל ה- OpCode הוא מכפלה של 8 ביטים – byte (לרוב יותר).
ה- IP, Instruction Pointer, מחזיק את הכתובת ל-OpCode של הפקודה הבאה, ומקודם לכתובת של הפקודה הבאה, על פי כמות ה-bytes שתופסת כל פקודה בזיכרון.
יחידת הבקרה אחראית על התהליך הזה.

## Slide 30: התהליך נקרא Fetch & Execute
התהליך מתבצע בצורה מחזורית.
כולל את השלבים הבאים:
  Fetch - הבאת הפקודה
  Decode -פענוח הפקודה
  Execute -ביצוע הפקודה
  Store - אם נדרש – שמירת תוצאת הפקודה בזיכרון או ברגיסטר
בכל מחזור ה- IP מקודם ע"י יחידת העיבוד לכתובת ב- code Segment שבה נמצאת הפקודה הבאה לביצוע.

## Slide 31: שעון המעבד
אחראי לתזמון הפעולות של יחידת הבקרה, כדי שהפקודות תתבצענה בצורה מסודרת ומתוזמנת.
שעות המערכת הוא אות חשמלי על ה –control bus שמשתנה בכל פרק זמן קצוב וקבוע בין 0 ל-1.
הקצב הזה נקרא תדירות שעון המערכת.
הזמן שלוקח לאות החשמלי להשתנות בין 0 ל-1 ובחזרה – נקרא clock cycle (והוא אחד חלקי תדירות השעון).
דוגמא: אם נתון מעבד בעל שעון עם תדר של 1 Mhz (מיליון מחזורים בשניה) –אז כל מחזור שעון יהיה 1/1,000,000 שניה)
(*) מתוך ספר אסמבלי של המרכז לחינוך סייבר

## Slide 32: שעון המעבד
פעולות שונות הן בעלי OpCode בגדלים שונים, ובעלי מספר שונה של אופרנדים (לרוב 2, אבל יכול להיות גם 1 או ללא אופרנד בכלל).
בהתאם לכך, כל פקודה מחולקת ע"י יחידת העיבוד למספר משימות מוגדר, וכל משימה כזו חייבת להתחיל ולהסתיים בתוך clock cycle בודד.
כדי שהביצוע יהיה מתואם (מסונכרן), יחידת הבקרה תתחיל לבצע פעולה בזמן שבו אות השעון משתנה מ-0 ל-1 (או מ-1 ל-0).
ולכן נדרש מספר שונה של מחזורי שעון לביצוע של כל פעולה.

## Slide 33: דוגמא: קריאה מהזיכרון
(*) מתוך ספר אסמבלי של המרכז לחינוך סייבר

## Slide 34: דוגמא: כתיבה לזיכרון
(*) מתוך ספר אסמבלי של המרכז לחינוך סייבר

## Slide 35: תדר השעון ב- 8086
המעבד יצא לשוק עם שעון של 5MHz
בהמשך תדר השעון עלה ל- 10MHz
במחשבים מודרניים של ימינו – תדירות השעון היא מאות MHz ואפילו GHz
מעבדי Intel I3, I5, I7 הם בעלי שעון בתדר של 2-4GHz

## Slide 36: סיכום
למדנו על ה- segment registers
למדנו על הרגיסטרים המיוחדים: IP, flags
ALU – יחידה אריתמטית לוגית
Control Unit – יחידת הבקרה
  תהליך ביצוע הפקודה Fetch & Execute
שעון המעבד

## Slide 37
השימוש ביצירות במהלך שידור זה נעשה לפי סעיף 27א לחוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007. אם הינך בעל הזכויות באחת היצירות, באפשרותך לבקש מאיתנו לחדול מהשימוש ביצירה, זאת באמצעות פנייה לדוא"ל rights@education.gov.il
שימוש ביצירות מוגנות בזכויות יוצרים ואיתור בעלי זכויות
שקופית זו היא חובה