## Slide 1: מערכת שידורים לאומית

## Slide 2: פרק ג' – הכרת ציוד רשת תעשייתי
ציוד רשת תעשייתי ומערכת הפעלה IOS
שם המורה: מיכאל מרקוביץ

## Slide 3: מה נלמד היום
מה בין ציוד רשת פשוט לציוד רשת תעשייתי ודגמים
זיכרונות רכיבי הרשת ותפקידם
התחברות וניהול של רכיבי הרשת
מערכת ההפעלה IOS וניווט במערכת ההפעלה
נתרגל את מה שלמדנו בפאקט טרייסר

## Slide 4: ציוד רשת תעשייתי

## Slide 5: ציוד רשת תעשייתי

## Slide 6: יצרניות ציוד רשתות

## Slide 7: דגמים של מתגים (Switches)
2950
2960

## Slide 8: דגמים של מתגים (Switches)

## Slide 9: תכונות ומבנה של Cisco Switch 2960
Performance and Scalability Numbers for All Switch Models | 
Forwarding bandwidth | 16 Gbps (2960), 50 Gbps (2960-S)
Flash memory | 32 MB (2960), 64 MB (2960-S)
Memory DRAM | 64 MB (2960), 128 MB (2960-S)
Max VLANs | 64
VLAN IDs | 4000
Maximum transmission unit (MTU) | Up to 9198 bytes
Jumbo frames | 9016 bytes (2960), 9216 bytes (2960-S)
2960S-48TS-S | 74.4 mpps

## Slide 10: תכונות ומבנה של Cisco Switch 2960
ספק כוח
מאוורר
זכרון Flash
מעבד
זכרון RAM

## Slide 11: דגמים של נתבים (Routers)
1841
1941

## Slide 12: דגמים של נתבים (Routers)
ספק כוח
מאוורר
זכרון Flash
מעבד
זכרון RAM

## Slide 13: תכונות ומבנה של Cisco Router 1941

## Slide 14: זיכרונות של רכיבי הרשת
זיכרון ROM (EPROM) – מכיל תוכנת הפעלה ומאפשר טעינת מערכת ההפעלה, מבצע בדיקות מערכת (POST). מאפשר שחזור ותיקון המערכת בעת בעיות (ROMmon).
זיכרון הבזק (Flash) - בו שמורה מערכת ההפעלה IOS (כקובץ תמונה - .bin).
זיכרון נדיף (RAM) – זיכרון מהיר אך אינו שומר את המידע שעליו כאשר אין מתח. אם הסוויץ' או הראוטרים כבים הזיכרון מאבד את המידע שעליו.
זיכרון לא נדיף ( (NVRAM- בזיכרון זה נשמר מידע גם כאשר אין חשמל ברכיב המתג או הנתב.
קובץ הגדרות התצורה Startup-Config
קובץ הגדרות התצורה Running-Config וכן טבלאות הניתוב (Routing Tables) של הנתבים.

## Slide 15
חיבור והגדרת Cisco Switch 2960 אמיתי - חלק 1 - הכרת הסוויץ', פורטים וכבלים
אתר מגמת תקשוב מיכאל תקשוב – tikshuv-ccna.com
בואו נצפה בסרטון – יחד!
https://bit.ly/hertz-tikshuvc

## Slide 16: הפסקה וחזרנו... מערכת ההפעלה IOS

## Slide 17: מערכת ההפעלה IOS
גרפית - GUI
IOS – Internetwork Operating System
טקסטואלי - TUI

## Slide 18: מערכת ההפעלה IOS

## Slide 19: תהליך האתחול של מתג / נתב (Boot)
הרכיב טוען תהליך POST (Power On Self-Test) מתוך רכיב הזיכרון ROM.
הרכיב טוען את תוכנת ה- Boot Loader מה- ROM, התוכנה בודקת מאיפה לטעון את מערכת ההפעלה (מזיכרון ה- Flash, שרת מרוחק או mini-IOS)
תוכנת ה- Boot Loader ניגשת לזיכרון ה- Flash, טוענת את תמונת מערכת ההפעלה IOS ומעתיקה אותו לזיכרון RAM.
מערכת ההפעלה מעתיקה את תוכן קובץ ההגדרות Startup-config מזיכרון ה- NVRAM לקובץ ההגדרות Running-config הנמצא ב- RAM.

## Slide 20: תהליך האתחול של מתג / נתב (Boot)
פרישת מערכת ההפעלה
לתוך ה- RAM
תהליך ה- POST
תחילת עבודה

## Slide 21: קבצי הגדרת התצורה - Configuration
startup-config
running-config
RAM
NVRAM
אין חשמל - נמחק
נשמר
V
X
כדי לשמור, יש לבצע:
copy running-config startup-config
write
או בקיצור:

## Slide 22: התחברות לרכיבי הרשת לצורך הגדרתם
חיבור ישיר
כבל קונסול (console)
חיבור מרוחק
חיבור telnet (לא מאובטח)
חיבור SSH (מאובטח)
(חיבור AUX)

## Slide 23: כיצד מתחברים לרכיבי הרשת להגדרה?
PuTTY
CMD
Linux Shell

## Slide 24: שכבות מערכת ההפעלה
מצב משתמש – User Mode
שכבה זו עולה עם הכניסה למתג
מספר פקודות בסיסיות של ניטור ובקרה
מצב מנהל / מאופשר – Privileged Mode (enabled mode)
כניסה לשכבה זו ע"י הפקודה: enable
שער לכל הממשקים – שכבות שברכיב ולמעשה לכל הפקודות
בשכבה עצמה ניתן לבצע פקודות בסיסיות של ניטור ובקרה
מצב הגדרות תצורה כללית (Global Configuration)
מעבר לשכבה זו ע"י הפקודה: configure terminal
רוב הפקודות יוגדרו במצב זה

## Slide 25: ניווט במערכת ההפעלה IOS

## Slide 26: נראה בתוכנת הפאקט טרייסר ...

## Slide 27
Cisco Switch 2960 אמיתי -2 – הכנה לקראת התחברות למחשב וניהול סוויץ'
אתר מגמת תקשוב מיכאל תקשוב – tikshuv-ccna.com
בואו נצפה בסרטון – יחד!
https://bit.ly/hertz-tikshuve

## Slide 28: מה למדנו
מה בין ציוד רשת פשוט לציוד רשת תעשייתי ודגמים
זיכרונות רכיבי הרשת ותפקידם
התחברות וניהול של רכיבי הרשת
מערכת ההפעלה IOS וניווט במערכת ההפעלה
תרגלנו בפאקט טרייסר

## Slide 29
השימוש ביצירות במהלך שידור זה נעשה לפי סעיף 27א לחוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007. אם הינך בעל הזכויות באחת היצירות, באפשרותך לבקש מאיתנו לחדול מהשימוש ביצירה, זאת באמצעות פנייה לדוא"ל rights@education.gov.il
שימוש ביצירות מוגנות בזכויות יוצרים ואיתור בעלי זכויות
שקופית זו היא חובה