## Slide 1: מערכת שידורים לאומית

## Slide 2: פרק ג' – הכרת ציוד רשת תעשייתי
מערכת ההפעלה IOS – הגדרות בסיס
שם המורה: מיכאל מרקוביץ

## Slide 3: מה נלמד היום
המשך תרגול בפאקט טרייסר
הניווט במערכת ההפעלה IOS
הגדרות בסיס במערכת ההפעלה IOS

## Slide 4: הגדרות בסיס בפאקט טרייסר הגדרות Switch

## Slide 5: הגדרות בסיס בפאקט טרייסר הגדרות router

## Slide 6: ניווט והגדרות בסיס ...

## Slide 7: ניווט במערכת ההפעלה IOS
"?" - לעזרה
מקש TAB - להשלמה

## Slide 8: ניווט במערכת ההפעלה IOS - המשך
הקשת do להכרחת פקודה
הקשת exit למצב אחורה
שימוש בחיצים לפקודות קודמות

## Slide 9: הגדרות בסיס
יצירת שם לרכיב (SW1)
Switch(config)#hostname [SW1]
SW1(config)#
הגדרת אזור זמן ושעה (שעה 14:04 חודש מרץ 31 שנת 2035)
Switch # clock set [14:04:12] [MARCH] [31] [2035]
Switch(config)# clock [timezone] [utc] [2]
יצירת באנר התחברות (DO NOT ENTER !)
Switch(config)# banner motd $ DO NOT ENTER ! $
סיסמא גלויה למצב enable (1234)
Switch(config)# enable password [1234]
סיסמא מגובבת (מוצפנת) למצב enable (1234)
Switch(config)# enable secret [1234]
שמירת הגדרות
Switch# copy running-config startup-config
הפעלת שירות הצפנת סיסמאות
Switch(config)# service password-encryption
ביטול כל פקודה ע"י הוספת no לפניה ביטול השם SW1
SW1(config)# no hostname [SW1] Switch(config)#

## Slide 10: הגדרות בסיס - המשך
הגדרת חיבור קונסול הגדרת סיסמה 1234 וחיוב שימוש בסיסמה
Switch(config)# line console 0
Switch(config-line)# password [1234] Switch(config-line)# login
הגדרת סיסמה עבור חיבור מרוחק הגדרת סיסמה 1234 וחיוב שימוש בסיסמה
Switch(config)# line vty 0 4 Switch(config-line)# password [1234] Switch(config-line)# login
הגדרת כתובות ממשקים (פורטים) בנתב הגדרת ממשק gigabitEthernet 0/0 – הדלקת הממשק והקצאת כתובת אייפי 192.168.1.1 עם מסכה 255.255.255.0
Router(config)# interface [gigabitEthernet] [0/0] Router(config-if)# no shutdown Router(config-if)# ip address [192.168.1.1] [255.255.255.0]
הגדרת כתובות ממשקי וילאן במתג הגדרת ממשק וירטואלי vlan 1 – הדלקת הממשק והקצאת כתובת אייפי 192.168.1.1 עם מסכה 255.255.255.0
Switch(config)# interface vlan [1] Switch(config-if)# no shutdown Switch(config-if)# ip address [192.168.1.1] [255.255.255.0]
Switch(config)# ip default-gateway [192.168.1.254]
הגדרת שער ברירת מחדל עבור המתג

## Slide 11: הגדרות בסיסיות נוספות
הגדרת תיאור (הערה) לממשק הגדרת תיאור לממשק fastEthernet0/0 התיאור: “connection to SW1”
Router(config)# interface [fastEthernet] [0/0]
Router(config-line)# description [connection to SW1]
ביטול שאילתות DNS
Switch(config)# no ip domain-lookup
סנכרון הודעות מהקונסול
Switch(config)# line console 0
Switch(config-line)# logging synchronous
קביעת זמן שימוש בחיבור קונסול 30 דקות ללא שימוש ינתק את החיבור בקונסול
Switch(config)# line console 0
Switch(config-line)# exec-timeout [30]
שמירת הגדרות לשרת TFTP העתקת הגדרות הרצות או שמורות לשרת tftp שכתובתו 100.100.100.1
Switch(config)# copy [running-config/startup-config] tftp:
Address or name of remote host []? [100.100.100.1]
טעינת הגדרות משרת TFTP העתקת הגדרות משרת FTP שכתובתו 100.100.100.1 לקובץ ההגדרות הרצות או השמורות.
Switch(config)# copy tftp: [running-config/startup-config]
Address or name of remote host []? [100.100.100.1]
טיפ: במידה ונתקעתם במצב של שאילתת DNS: לחצו על צירוף המקשים: Ctrl+Shift+6 לביטול

## Slide 12: פקודות בדיקות התצורה - show
הגדרות ה- RAM
Router# show running-config
הגדרות ה- NVRAM
Router# show startup-config
הגדרות הממשקים (פורטים) בסיכום
Router# show ip interface brief
הגדרות טבלת הוילאן
Router# show vlan
טבלת הניתוב
Router# show ip route
טבלת ה- ARP
Router# show arp
הגדרות הממשקים באריכות
Router# show ip interfaces
מידע על הרכיב
Router# show version
מידע על פרוטוקולי ניתוב
Router# show ip protocols

## Slide 13: איפוס הגדרות יצרן
1. במצב Enable
2. מחיקת קובץ ה- startup-config (erase startup-config). ואישור.
3. מחיקת טבלת וילאן (delete flash: vlan.dat). ואישור.
4. הפעלה מחדש של הרכיב (reload). לא לשמור הגדרות. ללחוץ enter ולאשר.

## Slide 14: שחזור הגדרות יצרן לאחר אבדן סיסמה - נתב
1. חיבור כבל הקונסול מהמחשב לנתב. והדלקת הנתב. 2. צירוף המקשים ctrl+pausebreak תוך כדי עליית הראוטר. כניסה למצב rommon.
3. פקודה: confreg 0x2142, כדי שקובץ ה- startup-config לא יטען, אלא ישתמש בהגדרות ברירת המחדל (הגדרות היצרן).
4. פקודה: reset או boot על מנת לאתחל את המכשיר.
5. להגדיר הגדרות ולשמור ל- startup-config (copy run start או write).
6. החזרת מצב הרג'יסטר ((config-register 0x2102 במצב (config)#, כדי שקובץ ה- startup-config יטען כרגיל בהפעלה

## Slide 15: שחזור הגדרות יצרן לאחר אבדן סיסמה - מתג
חיבור כבל הקונסול מהמחשב למתג.
ללחוץ על כפתור בורר המצבים "mode" ולהחזיק לחוץ. במקביל יש לחבר את כבל החשמל. לאחר מספר שניות – רואים נורית SYS הופכת לירוק קבוע, אפשר לעזוב.
ייתכן שגם תצטרכו ללחוץ על צירוף המקשים Ctrl+pausebreak.
כעת להכניס פקודות אלו:
  Flash_init
  Rename flash:config.text flash:config.text.old.
  Boot או reset

## Slide 16
חיבור והגדרת Cisco Switch 2960 אמיתי - חלק 1 - הכרת הסוויץ', פורטים וכבלים
אתר מגמת תקשוב מיכאל תקשוב – tikshuv-ccna.com
בואו נצפה בסרטון – יחד!
https://bit.ly/hertz-tikshuvf

## Slide 17: מה למדנו
תרגול בפאקט טרייסר
הניווט במערכת ההפעלה IOS
הגדרות בסיס במערכת ההפעלה IOS

## Slide 18
השימוש ביצירות במהלך שידור זה נעשה לפי סעיף 27א לחוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007. אם הינך בעל הזכויות באחת היצירות, באפשרותך לבקש מאיתנו לחדול מהשימוש ביצירה, זאת באמצעות פנייה לדוא"ל rights@education.gov.il
שימוש ביצירות מוגנות בזכויות יוצרים ואיתור בעלי זכויות
שקופית זו היא חובה