## Slide 1: מערכת שידורים לאומית

## Slide 2: פרק ב' – כתובות רשת
סוגי כתובות לוגיות (IP)
שם המורה: מיכאל מרקוביץ

## Slide 3: מה נלמד היום
מהן כתובות לוגיות (IP) פרטיות / ציבוריות?
כתובת קבועה (סטטית) וכתובת משתנה (דינאמית)
מבנה כתובת IPv4 – רשתות ומארחים
סוגי השידורים השונים ברשת

## Slide 4: סוגי כתובות כתובות פרטיות (private) כתובות ציבוריות (global)

## Slide 5
כתובות IP - חלק ב' - כתובות פרטיות וציבוריות וסוגי שידורים שונים אתר מגמת תקשוב tikshuv-ccna.com
8:59

## Slide 6: סיכום הכתובות הפרטיות
CLASS | טווח הכתובות הפרטיות | מספר רשתות | מרחב כתובות פרטיות בכל רשת
A | 10.0.0.0 – 10.255.255.255 | 1 | מעל 16 מיליון
B | 172.16.0.0 – 172.31.255.255 | 16 | כ- 65000
C | 192.168.0.0 – 192.168.255.255 | 256 | 256 מארחים

## Slide 7: הקצאת כתובות לוגיות (IP) כתובת קבועה (סטטית) כתובת משתנה (דינאמית)

## Slide 8
כתובות IP - חלק ב' - כתובות פרטיות וציבוריות וסוגי שידורים שונים אתר מגמת תקשוב tikshuv-ccna.com

## Slide 9: הגדרת כתובת לוגית (IP)
הגדרה במחשב ובתוכנת הפאקט טרייסר

## Slide 10
כתובות IP - חלק ב' - כתובות פרטיות וציבוריות וסוגי שידורים שונים אתר מגמת תקשוב tikshuv-ccna.com

## Slide 11: בואו נתרגל
כנסו להגדרות הרשת על מחשבכם (כפתור ימין על תמונה קטנה בצורת מחשב ולאחר מכן בחרו "שנה אפשרויות מתאם" או פשוט לחצו על כפתור ההתחל ורשמו ncpa.cpl). [בפלאפון אנדרואיד – הגדרות -> רשתות -> אודות -> הגדרות רשת אלחוטית או הגדרות חומרה].
מצאו את כרטיס הרשת שאליו אתם מחוברים (בדרך כלל השם יהיה Ethernet).
כנסו להגדרות כרטיס הרשת – כפתור ימין ובחירה ב- "מאפיינים", לאחר מכן בחרו ברשימה ב- "פרוטוקול אינטרנט גרסא 4".
ענו: האם הכתובת שלכם היא דינאמית או סטטית?
https://bit.ly/hertz-tikshuvs1

## Slide 12: יוצאים להפסקה...

## Slide 13: בודקים הבנה
ענו על השאלות הבאות לבדיקת ההבנה:
https://bit.ly/hertz-tikshuv3

## Slide 14: נדגים בתוכנת הפאקט טרייסר

## Slide 15: מתרגלים בפאקט טרייסר
בצעו את המטלה הבאה בתוכנת הפאקט טרייסר
במטלה זו עליכם ליצור קובץ חדש בפאקט טרייסר
1) בתוך הקובץ ליצור: 2 מחשבים וסוויץ'.
2) יש לחבר את המחשבים לסוויץ' בכבל המתאים.
3) יש לאתר ב-2 המחשבים את כתובות ה- MAC ולרשום אותם באמצעות תוויות לידם.
4) יש להגדיר כתובות אייפי כלשהן כך שיהיו באותה הרשת (למשל: 192.168.1.1 ובשני: 192.168.1.2).
5) לקחת תווית נוספת ולרשום את כתובת האייפי המתאימה ליד המחשב.
6) יש לבצע פינג בין המחשבים ולראות שישנה תקשורת ביניהם.
בהצלחה!

## Slide 16: סיכום
סוגי כתובות IP שונות
מציאת כתובת ה- IP
הגדרת כתובת IP סטטית ודינאמית על המחשב ותוכנת הפאקט טרייסר

## Slide 17
השימוש ביצירות במהלך שידור זה נעשה לפי סעיף 27א לחוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007. אם הינך בעל הזכויות באחת היצירות, באפשרותך לבקש מאיתנו לחדול מהשימוש ביצירה, זאת באמצעות פנייה לדוא"ל rights@education.gov.il
שימוש ביצירות מוגנות בזכויות יוצרים ואיתור בעלי זכויות