## Slide 1: מערכת שידורים לאומית

## Slide 2: פרק 5 – טכנולוגיות אלחוטיות (1)
תקשוב – כיתות י"א וי"ב
שם המורה: טל כהן

## Slide 3: האם אתה משתמש בתקשורת אלחוטית ?

## Slide 4: מה נלמד היום
למה צריך תקשורת אלחוטית.
גלים אלקטרו מגנטיים
סוגי תקשורת אלחוטית
תקנים של תקשורת אלחוטית
הכרה ראשונית של ציוד תקשורת אלחוטית

## Slide 5: גלים אלקטרו מגנטיים
תחום תדרים

## Slide 6: מה קורה באינטרנט

## Slide 7: למה משתמשים בתקשורת אלחוטית ?
WLAN – wireless LAN
זולה
מאפשרת תנועה
קל להקים אותה
נפוצה מאד בבתים, משרדים וערים

## Slide 8: סוגי רשתות אלחוטיות
מקצר טווח לארוך טווח
WPAN
WLAN
WMAN
WWAN

## Slide 9: תקנים של WLAN
משפחת 802.11
802.11/a חום התדרים: 5GHz, קצב נתונים: 54 מגה סיביות לשנייה
802.11/b תחום התדרים: 2.4GHz, קצב נתונים: 11 מגה סיביות לשנייה
802.11/g תחום התדרים: 2.4GHz, קצב נתונים: 54 מגה סיביות לשנייה
802.11/n תחום התדרים: 2.4GHz/5GHz, קצב נתונים: עד 450 מגה סיביות לשנייה
802.11/ac תחום התדרים: 5GHz, קצב נתונים: עד 1.3 ג'יגביט לשנייה
802.11/ad תחום התדרים: 60GHz, קצב נתונים: עד 7 ג'יגביט לשנייה
802.11/ay תחום התדרים: 60 GHz, קצב נתונים: עד 20 ג'יגביט לשנייה

## Slide 10: רכיבים של תקשורת אלחוטית
רכיבים הקשורים WLAN
מחשב נייד
כרטיס רשת אלחוטי
ראוטר אלחוטי
Notes: תצוגה של הנתב מעשי

## Slide 11: סיכום –חלק 1
למה צריך תקשורת אלחוטית.
גלים אלקטרו מגנטיים
סוגי תקשורת אלחוטית
תקנים של תקשורת אלחוטית
הכרה ראשונית של ציוד תקשורת אלחוטית

## Slide 12: חלק 2
ההבדל בין access – point לבין Wireless Router
מבנה המסגרת (frame)
CSMA/CD
התחברות ראשונית על Wireless Router

## Slide 13: מבנה הראוטר האלחוטי
הדגמה פיזית
Router
Switch
Access Point - AP

## Slide 14: הבדל בין AP ל - Router
הדגמה על ה – packet tracer
הסבר על הרשת שרואים
Ipconfig על המחשבים ולהשוות בין כתובות IP

## Slide 15: 802.11 frame
על מה משפיע גודל ה- frame ?

## Slide 16: CSMA/CD vs CSMA/CA

## Slide 17: CSMA/CD vs CSMA/CA
סיכום
CSMA/CA –מניעת התנגשויות ברשת תקשורת אלחוטית.
  שולח בקשה לשליחת ה frame.
  מפעיל טיימר אקראי
  שליחת ה frame.
  מחכה לאישור שה frame התקבל
CSMA/CD – מניעת התנגשויות ברשת חוטית (Ethernet)
  בודק שהתווך פנוי
  שליחת ה frame
  במידה ויש התנגשויות שליחה בזמן אקראי.

## Slide 18: התחברות ראשונית לראוטר
נתוני הראוטר

## Slide 19: התחברות לראוטר הדגמה

## Slide 20: סיכום –חלק 2
חזרה על ראוטר אלחוטי ורכיביו
ההבדל בין access – point לבין Wireless Router
מבנה המסגרת (frame)
CSMA/CD
התחברות ראשונית על Wireless Router

## Slide 21
השימוש ביצירות במהלך שידור זה נעשה לפי סעיף 27א לחוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007. אם הינך בעל הזכויות באחת היצירות, באפשרותך לבקש מאיתנו לחדול מהשימוש ביצירה, זאת באמצעות פנייה לדוא"ל rights@education.gov.il
שימוש ביצירות מוגנות בזכויות יוצרים ואיתור בעלי זכויות

## Slide 23: מערכת שידורים לאומית

## Slide 24: פרק 5 – טכנולוגיות אלחוטיות (2)
תקשוב – כיתות י"א וי"ב
שם המורה: טל כהן

## Slide 25: מה נלמד היום
חזרה על התחברות ראשונית לראוטר האלחוטי
תפריט ראשי
הגדרות במסך setup basic
תכנון רשת (מניעת הפרעות)
הגדרות רשת אלחוטית במסך
הגדרות במסך wireless MAC filter

## Slide 26: חזרה על התחברות ראשונית
הדגמה

## Slide 27: התפריט הראשי
הגדרות רשת
הגדרות רשת אלחוטית
אבטחה
הגבלת גישה לרשת
Port Forwarding
ניהול
דוח מצב

## Slide 28: הגדרות במסך setup basic
Internet setup – DHCP vs Static

## Slide 29: הגדרות setup
הדגמה פאקט טרייסר

## Slide 30: תכנון רשת
מה הבעיה ?

## Slide 31: תכנון רשת
הפתרון פיצול לערוצים

## Slide 32: הגדרות הרשת האלחוטית
מסך ראשי wireless

## Slide 33: הגדרות הרשת האלחוטית
הדגמה פאקט טרייסר

## Slide 34: Mac Filter
למה צריך ?

## Slide 35: Mac Filter
הדגמה פאקט טרייסר

## Slide 36: סיכום – חלק 1
חזרה על התחברות ראשונית לראוטר האלחוטי
תפריט ראשי
הגדרות במסך setup basic
תכנון רשת (מניעת הפרעות)
הגדרות רשת אלחוטית במסך
הגדרות במסך wireless MAC filter

## Slide 37: מה נלמד חלק -2
אבטחה
איומים
שינוי סיסמת התחברות
איומים באבטחה
פרוטוקולי אבטחה

## Slide 38: אבטחה
מה הבעיה ברשת אלחוטית לעומת קווית ?

## Slide 39: DDoS

## Slide 40: Man in the Middle

## Slide 41: התמודדות
קוים מנחים
שהמידע יהיה מוצפן
שאנשים לא מאושרים לא יוכלו להיכנס לראוטר

## Slide 42: הסתרת הרשת האלחוטית

## Slide 43: שינוי ססמת ניהול

## Slide 44: הסתרת רשת ושינוי סיסמת ניהול
הדגמה פאקט טרייסר

## Slide 45: אבטחה והצפנות

## Slide 46: טבלה מסכמת פרוטוקולי אבטחה
תכונות האבטחה | סוג האבטחה
זהו הפרוטוקול המקורי לאבטחת תקן 802.11 פרוטוקול אבטחה זה משתמש במפתח אבטחה סטטי ולכן אינו מומלץ עוד. | WEP
פרוטוקול המבוסס על WEP אבל משתמש בפרוטוקול הצפנה TKIP על המידע וכן משנה את מפתח הצפנה כל פאקט שעובר. | WPA
תקן האבטחה הנוכחי משתמש בפרוטוקול הצפנה AES הנחשב לחזק יותר מהקודם. | WPA2

## Slide 47: הדמה בפאקט טרייסר על פרוטוקולי אבטחה

## Slide 48: סיכום
אבטחה
איומים
שינוי סיסמת התחברות
איומים באבטחה
פרוטוקולי אבטחה

## Slide 49
השימוש ביצירות במהלך שידור זה נעשה לפי סעיף 27א לחוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007. אם הינך בעל הזכויות באחת היצירות, באפשרותך לבקש מאיתנו לחדול מהשימוש ביצירה, זאת באמצעות פנייה לדוא"ל rights@education.gov.il
שימוש ביצירות מוגנות בזכויות יוצרים ואיתור בעלי זכויות

## Slide 50: מערכת שידורים לאומית

## Slide 51: פרק 5 – טכנולוגיות אלחוטיות (3)
תקשוב – כיתות י"א וי"ב
שם המורה: טל כהן

## Slide 52: פתירת שאלות מבגרויות
בשיעור זה נפתור שאלות מבגרויות ודומות לבגרויות

## Slide 53: 2019 – שאלה 6 (ג)
מה משמעות המילה MIXED

## Slide 54: 2017 – שאלה 1 (ד)
לְמָה משמשת נקודת גישה (access point) ?

## Slide 55: 2017 – שאלה 3 (ד)
הסבר את ההבדל בין CSMA/CD לבין CSMA/CA?
CSMA/CA –מניעת התנגשויות ברשת תקשורת אלחוטית.
  שולח בקשה לשליחת ה frame.
  מפעיל טיימר אקראי
  שליחת ה frame.
  מחכה לאישור שה frame התקבל
CSMA/CD – מניעת התנגשויות ברשת חוטית (Ethernet)
  בודק שהתווך פנוי
  שליחת ה frame
  במידה ויש התנגשויות שליחה בזמן אקראי.

## Slide 56: 2018 – שאלה 5 (ה)
מהי רמת האבטחה הנמוכה ביותר ברשת אלחוטית ביתית

## Slide 57: 2016 – שאלה 5 (ב)
מה נדרש לעשות כדי לטפל בהפרעות של התקנים אלחוטיים ברשת אלחוטית ?

## Slide 58: שאלות חזרה בסגנון בגרות
הסבר את ההבדל בין internet setup לבין network setup במסך הבא ?

## Slide 59: שאלות חזרה בסגנון בגרות
מה תפקיד המסך הבא ?

## Slide 60: שאלות חזרה בסגנון בגרות
דרג את הרשתות האלחוטיות מקצרת הטווח לארוכת הטווח
WPAN
WLAN
WMAN
WWAN

## Slide 61: שאלות חזרה בסגנון בגרות
מה מהבאים אינו משותף לכל המחשבים ברשת האלחוטית ?
מסכת רשת
שער ברירת המחדל
כתובת MAC
שם הרשת

## Slide 62: שאלות חזרה בסגנון בגרות
מה מהבאים אינו מחלק שרת DHCP ברשת האלחוטית ?
כתובת IP
שם הרשת האלחוטית
כתובת שרת DNS
כתובת IP של שער ברירת המחדל

## Slide 63: שאלות חזרה בסגנון בגרות
איזה פעולה לא מבצע הרכיב שבתמונה ?
מחליף כתובות IP פנימיות לחיצוניות.
מתפקד כשרת DHCP.
נקודת גישה אלחוטית.
מחליף כתובות URL לכתובות IP.

## Slide 64: שאלות חזרה בסגנון בגרות
מדוע חשוב להצפין את התקשורת בין לקוח ברשת אלחוטית לבין נקודת הגישה
ההצפנה חשובה כדי להסתיר את כתובת ה- IP של הלקוח
למנוע גניבה של סיסמאות ומידע רגיש אחר על ידי מאזינים לרשת
ללא הצפנה אין גישה לאינטרנט
ההצפנה מאיצה את קצב העברת הנתונים ומשפרת ביצועים.

## Slide 65
השימוש ביצירות במהלך שידור זה נעשה לפי סעיף 27א לחוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007. אם הינך בעל הזכויות באחת היצירות, באפשרותך לבקש מאיתנו לחדול מהשימוש ביצירה, זאת באמצעות פנייה לדוא"ל rights@education.gov.il
שימוש ביצירות מוגנות בזכויות יוצרים ואיתור בעלי זכויות