## Slide 1: מערכת שידורים לאומית
שקופית זו היא חובה
עליכם להתקין את הפונט Varela Round לפני תחילת העבודה.
אם ברצונכם לצפות בהנחיות להתקנת פונט Varela Round, תוכלו לעשות זאת בקלות.
צפו בסרטון הבא:
https://www.youtube.com/watch?v=NN9IgGTwbF0&feature=youtu.be
קישור להורדת הפונט (אשרו את הודעת האבטחה)

## Slide 2: מבוא למבנה המחשב
קורס מערכות מחשב ואסמבלי
צביקה שטרקמן
שקופית זו היא חובה
מלאו את פרטי השיעור, המקצוע והמורה .
(אין צורך להשאיר את הכיתובים "שם השיעור" , "המקצוע", מחקו אותם וכתבו רק את הפרטים עצמם).
תודה למרי גבע על העזרה בהכנת המצגות ובבדיקת התכנים

## Slide 3: מה נלמד היום
נכיר שני אוגרים מיוחדים:
  אוגר הדגלים
  אוגר ה- IP
פרטו בשקופית זו את נושאי הלימוד של השיעור

## Slide 4: אוגר הדגלים
את השקופית הזו תוכלו לשכפל, על מנת ליצור שקופיות נוספות הזהות לה – אליהן תוכלו להכניס את התכנים.
כדי לשכפל אותה, לחצו עליה קליק ימיני בתפריט השקופיות בצד ובחרו "שכפל שקופית" או "Duplicate Slide"
(מחקו ריבוע זה לאחר הקריאה)
פריסה 2 (הפריסות שונות זו מזו במיקום תיבות הטקסט וגרפיקת הרקע, ותוכלו לגוון ביניהן)
אוגר הדגלים הוא מילה בת 16 סיביות (שני בתים). 9 סיביות מתוכו משמשות כדגלי מצב וכסיביות בקרה.
דגלי מצב:
  מושפעים ומשתנים כתוצאה מפקודות אריתמטיות ופקודות השוואה.
  תפקידם לזהות את מצבו של המעבד, והמתכנת יכול להשתמש במצב הדגלים ע"י בדיקה שלהם.
סיביות בקרה:
  קובעות למעבד את אופן עבודתו.

## Slide 5: אוגר הדגלים
את השקופית הזו תוכלו לשכפל, על מנת ליצור שקופיות נוספות הזהות לה – אליהן תוכלו להכניס את התכנים.
כדי לשכפל אותה, לחצו עליה קליק ימיני בתפריט השקופיות בצד ובחרו "שכפל שקופית" או "Duplicate Slide"
(מחקו ריבוע זה לאחר הקריאה)
פריסה 2 (הפריסות שונות זו מזו במיקום תיבות הטקסט וגרפיקת הרקע, ותוכלו לגוון ביניהן)
מיקום הדגלים באוגר:
באוגר הדגלים מעניינים אותנו רק הביטים שמסומנים, אין שום משמעות למספר שיושב באוגר כערך בפני עצמו.
את ערכם של חלק מהסיביות ניתן לקבוע ע"י פקודות מיוחדות.
carry |  | parity |  | Auxiliary carry |  | Zero | sign | trap | interrupt | direction | overflow |  |  |  | 
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

## Slide 6: סיביות הבקרה
את השקופית הזו תוכלו לשכפל, על מנת ליצור שקופיות נוספות הזהות לה – אליהן תוכלו להכניס את התכנים.
כדי לשכפל אותה, לחצו עליה קליק ימיני בתפריט השקופיות בצד ובחרו "שכפל שקופית" או "Duplicate Slide"
(מחקו ריבוע זה לאחר הקריאה)
פריסה 2 (הפריסות שונות זו מזו במיקום תיבות הטקסט וגרפיקת הרקע, ותוכלו לגוון ביניהן)
קובעות למעבד את אופן עבודתו:
משמעות | שם | ביט מס'
מאפשר ביצוע תכנית בשלבים (הרצה בדיבאגר) | TF – Single Step Trap Flag | 8
מאפשר קבלת בקשות פסיקה מהחומרה החיצונית (לדוג' עכבר) | IF – Interrupt Flag | 9
קובעת את כיוון סריקת הזיכרון בפעולות עם מחרוזות | DF – String Direction Flag | 10

## Slide 7: דגלי מצב
את השקופית הזו תוכלו לשכפל, על מנת ליצור שקופיות נוספות הזהות לה – אליהן תוכלו להכניס את התכנים.
כדי לשכפל אותה, לחצו עליה קליק ימיני בתפריט השקופיות בצד ובחרו "שכפל שקופית" או "Duplicate Slide"
(מחקו ריבוע זה לאחר הקריאה)
פריסה 2 (הפריסות שונות זו מזו במיקום תיבות הטקסט וגרפיקת הרקע, ותוכלו לגוון ביניהן)
תפקידם לזהות את מצבו של המעבד לאחר ביצוע פקודות ב- ALU:
שם | ביט מס'
CF – Carry Flag | 0
PF – Parity Flag | 2
AF – Auxiliary Carry Flag | 4
ZF – zero Flag | 6
SF – Sign Flag | 7
OF – Overflow Flag | 11

## Slide 8: ZF - דגל האפס
את השקופית הזו תוכלו לשכפל, על מנת ליצור שקופיות נוספות הזהות לה – אליהן תוכלו להכניס את התכנים.
כדי לשכפל אותה, לחצו עליה קליק ימיני בתפריט השקופיות בצד ובחרו "שכפל שקופית" או "Duplicate Slide"
(מחקו ריבוע זה לאחר הקריאה)
פריסה 2 (הפריסות שונות זו מזו במיקום תיבות הטקסט וגרפיקת הרקע, ותוכלו לגוון ביניהן)
כאשר מתבצע חישוב והתוצאה שלו היא 0, דגל זה עובר ל-1. (בכל מצב אחר הוא 0)
דוגמאות (בהינתן ששדה האופרנדים הוא מסוג בית):
oprnd1 | 74h | 6Dh | C3h | FEh
oprnd2 | -6Bh | +42h | -C3h | +02h
result | 09h | AFh | 00h | (1) 00h
Zero flag | 0 | 0 | 1 | 1

## Slide 9: ZF - דגל האפס
את השקופית הזו תוכלו לשכפל, על מנת ליצור שקופיות נוספות הזהות לה – אליהן תוכלו להכניס את התכנים.
כדי לשכפל אותה, לחצו עליה קליק ימיני בתפריט השקופיות בצד ובחרו "שכפל שקופית" או "Duplicate Slide"
(מחקו ריבוע זה לאחר הקריאה)
פריסה 2 (הפריסות שונות זו מזו במיקום תיבות הטקסט וגרפיקת הרקע, ותוכלו לגוון ביניהן)
דגל האפס מקבל ערך 1 או 0 גם אם אינו דרוש לנו.
אנו נתעניין ונשתמש בערכו לאחר פעולת השוואה בין זוג ערכים.
פעולת השוואה באסמבלי היא למעשה פעולת חיסור:  אם תוצאת החיסור היא אפס, יידלק ביט ה'אפס' וכך נדע שקיים שוויון בין זוג הערכים.

## Slide 10: תזכורת: חריגה מחוץ לתחום ב-unsigned
ב- unsigned יש לנו רק מספרים חיוביים.
כל חריגה מחוץ לתחום המספרים יוצרת carry
דוגמה ב- 4 ביטים 10+7 =17:
1010+
0111
(1)0001
0 +15
המספר הגדול ביותר | כמות ביטים
15 | 4
255 | 8
65,535 | 16

## Slide 11: CF - דגל הנשא (carry)
את השקופית הזו תוכלו לשכפל, על מנת ליצור שקופיות נוספות הזהות לה – אליהן תוכלו להכניס את התכנים.
כדי לשכפל אותה, לחצו עליה קליק ימיני בתפריט השקופיות בצד ובחרו "שכפל שקופית" או "Duplicate Slide"
(מחקו ריבוע זה לאחר הקריאה)
פריסה 2 (הפריסות שונות זו מזו במיקום תיבות הטקסט וגרפיקת הרקע, ותוכלו לגוון ביניהן)
יקבל 1 באחד משני המקרים הבאים:
בפעולת חיבור: אם חיברנו זוג אופרנדים ונוצר לנו ביט carry, כלומר חריגה משדה התוצאה.
בפעולת חיסור: אם חיסרנו זוג אופרנדים ונאלצנו ללוות "ממקום שלא קיים".
דוגמאות:
opernd1 | 1Ah | 0BDh | 1234h | DE2Ah
opernd2 | +0A3h | +F4h | +446Dh | +2D9Ah
result | BDh | (1)B1h | 56A1h | (1) 0BC4h
Carry flag | 0 | 1 | 0 | 1

## Slide 12: SF - דגל הסימן (sign)
את השקופית הזו תוכלו לשכפל, על מנת ליצור שקופיות נוספות הזהות לה – אליהן תוכלו להכניס את התכנים.
כדי לשכפל אותה, לחצו עליה קליק ימיני בתפריט השקופיות בצד ובחרו "שכפל שקופית" או "Duplicate Slide"
(מחקו ריבוע זה לאחר הקריאה)
פריסה 2 (הפריסות שונות זו מזו במיקום תיבות הטקסט וגרפיקת הרקע, ותוכלו לגוון ביניהן)
כאשר ערך של הפעולה החשבונית האחרונה הוא שלילי, ערכו של דגל זה יהיה 1. (למעשה הוא יהיה שווה לביט השמאלי של התוצאה)
בדיקת סיבית הסימן של תוצאת פעולת חיסור בין זוג משתנים אמורה לספק את המידע אם הראשון גדול/קטן מהשני.
דוגמאות:
opernd1 | 44h | 6Dh | 33h | EFh
opernd2 | -6Bh | +42h | -D3h | +82h
result | D9h | AFh | 60h | (1) 71h
Sign flag | 1 | 1 | 0 | 0

## Slide 13: SF - דגל הסימן (sign)
את השקופית הזו תוכלו לשכפל, על מנת ליצור שקופיות נוספות הזהות לה – אליהן תוכלו להכניס את התכנים.
כדי לשכפל אותה, לחצו עליה קליק ימיני בתפריט השקופיות בצד ובחרו "שכפל שקופית" או "Duplicate Slide"
(מחקו ריבוע זה לאחר הקריאה)
פריסה 2 (הפריסות שונות זו מזו במיקום תיבות הטקסט וגרפיקת הרקע, ותוכלו לגוון ביניהן)
שאלה:
האם כאשר אנחנו מבצעים פעולת חיסור בין שני משתנים ומקבלים תוצאה חיובית (סיבית הסימן אפס)  זה אומר שהמשתנה הראשון גדול מהשני?
לא תמיד !!!
תיתכן גלישה מהתחום (overflow).
כדי לגלות מצב של גלישה במספרים מכוונים (signed) דרוש דגל נוסף: OF.

## Slide 14: תזכורת: חריגה מחוץ לתחום ב-signed
כל חריגה מחוץ לתחום המספרים בשיטת המשלים ל-2 signed - , נקראת גלישה (Overflow)
-128 0 +127
ביטים | החיובי הגדול | השלילי הכי קטן | כמה מספרים
4 | 7 | -8 | 16
8 | 127 | -128 | 256
16 | 32,767 | -32,768 | 65,536

## Slide 15: OF - דגל הגלישה (overflow)
את השקופית הזו תוכלו לשכפל, על מנת ליצור שקופיות נוספות הזהות לה – אליהן תוכלו להכניס את התכנים.
כדי לשכפל אותה, לחצו עליה קליק ימיני בתפריט השקופיות בצד ובחרו "שכפל שקופית" או "Duplicate Slide"
(מחקו ריבוע זה לאחר הקריאה)
פריסה 2 (הפריסות שונות זו מזו במיקום תיבות הטקסט וגרפיקת הרקע, ותוכלו לגוון ביניהן)
יקבל 1 בכל פעם שמבצעים פעולה אריתמטית והתוצאה אינה תואמת את היגיון הפעולה מבחינה מתמטית במספרים מסומנים.
אם חיברנו זוג אופרנדים שלילים וקיבלנו בשדה התוצאה מספר חיובי,
או אם חיברנו זוג אופרנדים חיוביים וקיבלנו תוצאה שלילית.
המקרים בהם OF יידלק:
(+) | (-) | (-) | (+)
חיסור | חיסור | חיבור | חיבור
(-) | (+) | (-) | (+)
(-) | (+) | (+) | (-)

## Slide 16: סיכום קצר ל carry ו-overflow
In unsigned arithmetic, watch the carry flag to detect errors.
In unsigned arithmetic, the overflow flag tells you nothing interesting.
In signed arithmetic, watch the overflow flag to detect errors.
In signed arithmetic, the carry flag tells you nothing interesting.

## Slide 17: AF - דגל נשא-עזר (Auxiliary carry)
את השקופית הזו תוכלו לשכפל, על מנת ליצור שקופיות נוספות הזהות לה – אליהן תוכלו להכניס את התכנים.
כדי לשכפל אותה, לחצו עליה קליק ימיני בתפריט השקופיות בצד ובחרו "שכפל שקופית" או "Duplicate Slide"
(מחקו ריבוע זה לאחר הקריאה)
פריסה 2 (הפריסות שונות זו מזו במיקום תיבות הטקסט וגרפיקת הרקע, ותוכלו לגוון ביניהן)
מקבל "1" כאשר בתוצאת החישוב יש לווה או שארית מ-4 סיביות התחתונות של האוגר AL , אחרת הדגל מתאפס.
  לעומת דגל הנשא (CF)– שמשתנה ל-1 כאשר יש גלישה מגודל האוגר.

## Slide 18: PF - דגל הזוגיות (parity)
את השקופית הזו תוכלו לשכפל, על מנת ליצור שקופיות נוספות הזהות לה – אליהן תוכלו להכניס את התכנים.
כדי לשכפל אותה, לחצו עליה קליק ימיני בתפריט השקופיות בצד ובחרו "שכפל שקופית" או "Duplicate Slide"
(מחקו ריבוע זה לאחר הקריאה)
פריסה 2 (הפריסות שונות זו מזו במיקום תיבות הטקסט וגרפיקת הרקע, ותוכלו לגוון ביניהן)
בניגוד לשמו של הדגל - דגל זה אינו אומר לנו האם תוצאת החישוב האחרונה היא זוגית או לא אלא:
  בפעולות חיבור/חיסור , דגל זה הוא 1 אם יש מספר זוגי של סיביות 1 בבית התחתון (Low Order Byte) של התוצאה.
שימושי למימוש פרוטוקולי תקשורת, להצפנה של מסרים ועוד.

## Slide 19: אוגר הדגלים - סיכום
את השקופית הזו תוכלו לשכפל, על מנת ליצור שקופיות נוספות הזהות לה – אליהן תוכלו להכניס את התכנים.
כדי לשכפל אותה, לחצו עליה קליק ימיני בתפריט השקופיות בצד ובחרו "שכפל שקופית" או "Duplicate Slide"
(מחקו ריבוע זה לאחר הקריאה)
פריסה 2 (הפריסות שונות זו מזו במיקום תיבות הטקסט וגרפיקת הרקע, ותוכלו לגוון ביניהן)
אוגר הדגלים הוא word בת 16 סיביות.
9 סיביות מתוכו משמשות כדגלי מצב וכסיביות בקרה.
דגלי מצב:
  מושפעים מפקודות אריתמטיות ופקודות השוואה.
  תפקידם לזהות את מצבו של המעבד.
  החשובים הם: CF, OF, SF, ZF
סיביות בקרה:
  קובעות למעבד את אופן עבודתו.

## Slide 20: אוגר IP (Instruction Pointer)
את השקופית הזו תוכלו לשכפל, על מנת ליצור שקופיות נוספות הזהות לה – אליהן תוכלו להכניס את התכנים.
כדי לשכפל אותה, לחצו עליה קליק ימיני בתפריט השקופיות בצד ובחרו "שכפל שקופית" או "Duplicate Slide"
(מחקו ריבוע זה לאחר הקריאה)
פריסה 2 (הפריסות שונות זו מזו במיקום תיבות הטקסט וגרפיקת הרקע, ותוכלו לגוון ביניהן)
אוגר IP –Instruction Pointer : מצביע על כתובת הפקודה הבאה לביצוע (בתוך ה- CS).
האוגר מכיל את הכתובת של הפקודה הבאה לביצוע. בכל ביצוע פקודה חדשה גדל ה IP במספר הבתים שמכילה הפקודה הנ"ל או שערכו משתנה לערך חדש לגמרי כתוצאה מהפעלת פקודות קפיצה.
האוגר אינו מופיע בשום פקודת אסמבלר.
לא נועד לשינוי על ידי המתכנת.

## Slide 21: סיכום
למדנו להכיר שני אוגרים מיוחדים וחשובים: אוגר הדגלים ואוגר ה- IP.
בהמשך נראה את חשיבות האוגרים בכתיבת הקוד ובהבנתו.

## Slide 22: מה נלמד
נריץ שוב תוכנית באסמבלי
נראה את השינויים שקורים ברגיסטרים כתוצאה מהפקודות
נתעמק יותר בהכרת ה- Turbo Debugger
ניישם ונבין את ה- IP וה- flags

## Slide 23: דוגמא עם הרצת תוכנית
זוכרים את התוכנית שאריק הריץ בסרטון?
הוספתי לה כמה פקודות.
בואו נחזור ונראה את שלבי הפעולה שלה.

## Slide 24
תזכורת: לאחר הפעלת tasm, tlink נפעיל td ulpan1.

## Slide 25
כדי להריץ עם הדיבאגר, יש לבחור View -> CPU

## Slide 26: תחילת התוכנית
Code Segment
Data Segment
Stack Segment
Rgisters
Flags

## Slide 27: תחילת התוכנית
שימו לב הפקודה הראשונה היא mov ax, 087B:
ה-opcode שלה הוא:
B87B08 , וגודלו 3 בתים
בהתחלה IP = 0

## Slide 28
שימו לב לשינוי ב – IP, שגדל ב- 3
למה?
שימו לב: כל רגיסטר שמשנה את ערכו מסומן ע"י ה- TD בלבן

## Slide 30
כתוצאה מהפעולה הקודמת AX השתנה ל-8

## Slide 31
כתוצאה מהפעולה הקודמת BX השתנה ל-7

## Slide 32
פעולת החיבור שינתה את AX=000F
BX ללא שינוי

## Slide 33
פעולת החיסור איפסה את AX
Zero flag = 1
למה?
הפקודה mov al, 100 מופיעה בתור mov al, 64
למה?

## Slide 34
הפקודה add al, c8 (במקום add al, 200)
מה צפוי לקרות?

## Slide 35
הפקודה add al, c8 יצרה תוצאת חיבור של :
300d = 12Ch
ברגיסטר al יש מקום עד 255 (0FFh)
ולכן נוצר carry , C=1
למה z=0?

## Slide 36
סיום התוכנית

## Slide 38: מטלה עבורכם
כתבו תוכנית אסמבלי חדשה (מבוססת על base)
הוסיפו בתוך ה code segment 10 פקודות שונות על רגיסטרים.
הריצו אותה בעזרת ה- debugger turbo (F8 )
צפו בשינויים של הרגיסטרים השונים, כולל ה- IP

## Slide 39: סיכום
הרצנו תוכנית מלאה
ראינו את ה- opcode
ראינו איך עובד ה- IP
ראינו שינויים ב- flags
ראינו זרימה של תוכנית בעזרת הרצה ידנית עם F8

## Slide 40
השימוש ביצירות במהלך שידור זה נעשה לפי סעיף 27א לחוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007. אם הינך בעל הזכויות באחת היצירות, באפשרותך לבקש מאיתנו לחדול מהשימוש ביצירה, זאת באמצעות פנייה לדוא"ל rights@education.gov.il
שימוש ביצירות מוגנות בזכויות יוצרים ואיתור בעלי זכויות
שקופית זו היא חובה