## Slide 1: מערכת שידורים לאומית
שקופית זו היא חובה
עליכם להתקין את הפונט Varela Round לפני תחילת העבודה.
אם ברצונכם לצפות בהנחיות להתקנת פונט Varela Round, תוכלו לעשות זאת בקלות.
צפו בסרטון הבא:
https://www.youtube.com/watch?v=NN9IgGTwbF0&feature=youtu.be
קישור להורדת הפונט (אשרו את הודעת האבטחה)

## Slide 2: מבוא למבנה המחשב
קורס מערכות מחשב ואסמבלי
צביקה שטרקמן
שקופית זו היא חובה
מלאו את פרטי השיעור, המקצוע והמורה .
(אין צורך להשאיר את הכיתובים "שם השיעור" , "המקצוע", מחקו אותם וכתבו רק את הפרטים עצמם).
תודה למרי גבע על העזרה בהכנת המצגות ובבדיקת התכנים

## Slide 3: מה נלמד היום
נמשיך להתקדם עם ההכרה של פקודות אסמבלי:
  פקודות הזזה - shift instructions

## Slide 4: פקודות הזזה - Shift
את השקופית הזו תוכלו לשכפל, על מנת ליצור שקופיות נוספות הזהות לה – אליהן תוכלו להכניס את התכנים.
כדי לשכפל אותה, לחצו עליה קליק ימיני בתפריט השקופיות בצד ובחרו "שכפל שקופית" או "Duplicate Slide"
(מחקו ריבוע זה לאחר הקריאה)
פריסה 2 (הפריסות שונות זו מזו במיקום תיבות הטקסט וגרפיקת הרקע, ותוכלו לגוון ביניהן)
בפקודות הזזה – מזיזים את הביטים של האופרנד בצורה סדרתית.
כל ביט מוזז (מועתק) ימינה או שמאלה בהתאם לפקודה.
לפקודות אלו מספר שימושים :
  ביצוע פעולות כפל וחילוק בחזקות של 2
  בדיקת ביטים מסוימים של הנתון
  הצפנות

## Slide 5: פקודות הזזה - דוגמה
את השקופית הזו תוכלו לשכפל, על מנת ליצור שקופיות נוספות הזהות לה – אליהן תוכלו להכניס את התכנים.
כדי לשכפל אותה, לחצו עליה קליק ימיני בתפריט השקופיות בצד ובחרו "שכפל שקופית" או "Duplicate Slide"
(מחקו ריבוע זה לאחר הקריאה)
פריסה 2 (הפריסות שונות זו מזו במיקום תיבות הטקסט וגרפיקת הרקע, ותוכלו לגוון ביניהן)
דוגמה: נתון המספר 01000101b
מה קורה כאשר מזיזים ספרה אחת שמאלה? shift left
01000101b
10001010b
מה קורה כאשר מזיזים ספרה אחת ימינה ? Shift right
01000101b
00100010b

## Slide 6: ביצוע כפל וחילוק בעזרת פקודות הזזה
את השקופית הזו תוכלו לשכפל, על מנת ליצור שקופיות נוספות הזהות לה – אליהן תוכלו להכניס את התכנים.
כדי לשכפל אותה, לחצו עליה קליק ימיני בתפריט השקופיות בצד ובחרו "שכפל שקופית" או "Duplicate Slide"
(מחקו ריבוע זה לאחר הקריאה)
פריסה 2 (הפריסות שונות זו מזו במיקום תיבות הטקסט וגרפיקת הרקע, ותוכלו לגוון ביניהן)
ביצוע פעולות כפל וחילוק בצורה זו יעיל יותר !!!.
מסקנה: הזזה אחת שמאלה – כפל ב- 2 , הזזה אחת ימינה – חלוקה ב- 2
הסבר: במספר בינארי - מיקום הביט קובע את ערכו במספר, ולכן הזזה של ביטים משנה את ערך המספר.
לדוגמא: המספר: 000011002 :
היתרון: פקודות הזזה מהירות ופשוטות יותר מפקודות כפל/חילוק

## Slide 7: כפל וחילוק ע"י פקודות הזזה - כאשר הכופל אינו חזקה של 2
את השקופית הזו תוכלו לשכפל, על מנת ליצור שקופיות נוספות הזהות לה – אליהן תוכלו להכניס את התכנים.
כדי לשכפל אותה, לחצו עליה קליק ימיני בתפריט השקופיות בצד ובחרו "שכפל שקופית" או "Duplicate Slide"
(מחקו ריבוע זה לאחר הקריאה)
פריסה 2 (הפריסות שונות זו מזו במיקום תיבות הטקסט וגרפיקת הרקע, ותוכלו לגוון ביניהן)
לדוגמה 40*10:
40*10= 400
40*10= 40*8 + 40*2 = 40*(23) + 40*(21(=320 + 80 = 400
כדי להכפיל ב- N שאינו חזקה של 2, נשתמש בכללי החזקות.
לדוגמה, כדי להכפיל את רגיסטר AX ב- 10 , נוכל לרשום את הפעולה:
AX*10 = AX*8 + AX*2 = AX*(23) + AX*(21(
לא תמיד זה אפשרי – ואז הפתרון הוא שימוש בפקודות הכפל הרגילות שלמדנו

## Slide 8: סוגי פקודות shift באסמבלי
אסמבלי תומך ב:
  פקודות shift למספרים signed - SAR, SAL
  פקודות shift למספרים unsigned – SHR, SHL

## Slide 9
את השקופית הזו תוכלו לשכפל, על מנת ליצור שקופיות נוספות הזהות לה – אליהן תוכלו להכניס את התכנים.
כדי לשכפל אותה, לחצו עליה קליק ימיני בתפריט השקופיות בצד ובחרו "שכפל שקופית" או "Duplicate Slide"
(מחקו ריבוע זה לאחר הקריאה)
פריסה 2 (הפריסות שונות זו מזו במיקום תיבות הטקסט וגרפיקת הרקע, ותוכלו לגוון ביניהן)
Shift Left- Unsigned
mov al,10010101b
shl al,1
SHL opnd, 1
פעולת הפקודה: מזיזה את כל הביטים מקום אחד שמאלה, ומוסיפה 0 במקום הימני ביותר. ה-MSB "נופל" ומועבר לדגל הנשא - CF. (בהזזה מרובה האחרון שנפל)
משפיע על דגלים: ZF ,SF ,OF , CF
הזזה פעם אחת
הזזה n פעמים (ע"פ הנתון המאוחסן באוגר, או ניתן לרשום מספר)
האחרון נכנס ל- CF
מספרים unsigned
SHL opnd, CL
דוגמה:

## Slide 10
את השקופית הזו תוכלו לשכפל, על מנת ליצור שקופיות נוספות הזהות לה – אליהן תוכלו להכניס את התכנים.
כדי לשכפל אותה, לחצו עליה קליק ימיני בתפריט השקופיות בצד ובחרו "שכפל שקופית" או "Duplicate Slide"
(מחקו ריבוע זה לאחר הקריאה)
פריסה 2 (הפריסות שונות זו מזו במיקום תיבות הטקסט וגרפיקת הרקע, ותוכלו לגוון ביניהן)
פקודת הזזה שמאלה – shl
דוגמה
mov al,12d
shl al,2
התוצאה:
מיקום הביטים השתנה
המספר גדל פי 4
מספרים unsigned

## Slide 11
את השקופית הזו תוכלו לשכפל, על מנת ליצור שקופיות נוספות הזהות לה – אליהן תוכלו להכניס את התכנים.
כדי לשכפל אותה, לחצו עליה קליק ימיני בתפריט השקופיות בצד ובחרו "שכפל שקופית" או "Duplicate Slide"
(מחקו ריבוע זה לאחר הקריאה)
פריסה 2 (הפריסות שונות זו מזו במיקום תיבות הטקסט וגרפיקת הרקע, ותוכלו לגוון ביניהן)
mov al,10010101b
shr al,1
SHR opnd, 1
פעולת הפקודה: מטפלת במספרים unsigned. מזיזה את כל הביטים מקום אחד ימינה, ומוסיפה 0 במקום השמאלי ביותר. הביט הימני "נופל" ומועבר לדגל הנשא - CF. (בהזזה מרובה האחרון שנפל)
משפיע על דגלים: ZF ,SF ,OF , CF
הזזה פעם אחת
הזזה n פעמים (ע"פ המאוחסן באוגר, או ניתן לרשום מספר)
SHR opnd, CL
האחרון נכנס לדגל הנשא
מספרים unsigned
Shift Right - Unsigned
דוגמא:

## Slide 12
את השקופית הזו תוכלו לשכפל, על מנת ליצור שקופיות נוספות הזהות לה – אליהן תוכלו להכניס את התכנים.
כדי לשכפל אותה, לחצו עליה קליק ימיני בתפריט השקופיות בצד ובחרו "שכפל שקופית" או "Duplicate Slide"
(מחקו ריבוע זה לאחר הקריאה)
פריסה 2 (הפריסות שונות זו מזו במיקום תיבות הטקסט וגרפיקת הרקע, ותוכלו לגוון ביניהן)
פקודת הזזה ימינה – shr
דוגמה
mov al,12d
shr al,2
12
מספרים unsigned

## Slide 13
את השקופית הזו תוכלו לשכפל, על מנת ליצור שקופיות נוספות הזהות לה – אליהן תוכלו להכניס את התכנים.
כדי לשכפל אותה, לחצו עליה קליק ימיני בתפריט השקופיות בצד ובחרו "שכפל שקופית" או "Duplicate Slide"
(מחקו ריבוע זה לאחר הקריאה)
פריסה 2 (הפריסות שונות זו מזו במיקום תיבות הטקסט וגרפיקת הרקע, ותוכלו לגוון ביניהן)
פקודת הזזה ימינה
במספרים Signed
mov al,87h
sar al,1
SAR opnd, 1
קוד הפקודה : SAR - קיצור של Shift Arithmetic Right (הזזה אריתמטית ימינה)
פעולת הפקודה: מטפלת במספרים מכוונים - signed. מזיזה את כל הביטים מקום אחד ימינה, ומשלימה את ה-MSB באותו ערך של ביט הסימן שהיה לפני ההזזה. הביט האחרון שהוצא מוכנס ל- CF.
משפיע על דגלים: ZF ,SF ,OF , CF
הזזה פעם אחת
הזזה n פעמים (ע"פ המאוחסן באוגר, או ניתן לרשום מספר)
SAR opnd, CL
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
CF
1
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
ביט הסימן
signed
-121
-61

## Slide 14
את השקופית הזו תוכלו לשכפל, על מנת ליצור שקופיות נוספות הזהות לה – אליהן תוכלו להכניס את התכנים.
כדי לשכפל אותה, לחצו עליה קליק ימיני בתפריט השקופיות בצד ובחרו "שכפל שקופית" או "Duplicate Slide"
(מחקו ריבוע זה לאחר הקריאה)
פריסה 2 (הפריסות שונות זו מזו במיקום תיבות הטקסט וגרפיקת הרקע, ותוכלו לגוון ביניהן)
פקודת הזזה שמאלה
במספרים Signed
mov al,0FCh
sal al,1
SAL opnd, 1
קוד הפקודה : SAL - קיצור של Shift Arithmetic Left (הזזה אריתמטית שמאלה)
פעולת הפקודה: מטפלת במספרים מכוונים - signed. מזיזה את כל הביטים מקום אחד שמאלה, ומשאירה את ה-MSB באותו ערך של ביט הסימן שהיה לפני ההזזה מצד ימין מוכנס 0.
משפיע על דגלים: ZF ,SF ,OF , CF
הזזה פעם אחת
הזזה n פעמים (ע"פ המאוחסן באוגר, או ניתן לרשום מספר)
SAL opnd, CL
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
ביט הסימן נשאר
signed
-4
-8

## Slide 15
את השקופית הזו תוכלו לשכפל, על מנת ליצור שקופיות נוספות הזהות לה – אליהן תוכלו להכניס את התכנים.
כדי לשכפל אותה, לחצו עליה קליק ימיני בתפריט השקופיות בצד ובחרו "שכפל שקופית" או "Duplicate Slide"
(מחקו ריבוע זה לאחר הקריאה)
פריסה 2 (הפריסות שונות זו מזו במיקום תיבות הטקסט וגרפיקת הרקע, ותוכלו לגוון ביניהן)
פקודות Shift - סיכום
ההוראה | מזיזה | מוסיפה | הביט האחרון שנפל | פעולה מתמטית
shl al,4 | שמאלה | 0 מימין | מוכנס ל- CF | כפל unsigned
shr al,1 | ימינה | 0 משמאל | מוכנס ל CF | חילוק unsigned
sar cx,4 sal cx, 4 | ימינה שמאלה | את ביט הסימן משמאל 0 מימין | מוכנס ל- CF מוכנס ל- CF | חילוק signed כפל signed

## Slide 16: פקודות סיבוב - Rotate
נמשיך להתקדם עם פקודות אסמבלי:
  פקודות סיבוב - rotate

## Slide 17: פקודות סיבוב - Rotate
את השקופית הזו תוכלו לשכפל, על מנת ליצור שקופיות נוספות הזהות לה – אליהן תוכלו להכניס את התכנים.
כדי לשכפל אותה, לחצו עליה קליק ימיני בתפריט השקופיות בצד ובחרו "שכפל שקופית" או "Duplicate Slide"
(מחקו ריבוע זה לאחר הקריאה)
פריסה 2 (הפריסות שונות זו מזו במיקום תיבות הטקסט וגרפיקת הרקע, ותוכלו לגוון ביניהן)
בפקודות rotate - הביט שגולש מוחזר מהצד השני של האופרנד.
מבחינים בין:
  הזזה מעגלית ימינה ושמאלה:
    ROR - rotate right
    ROL - rotate left
  הזזה מעגלית ימינה ושמאלה כאשר ביט הנשא CF)) הוא חלק מהאופרנד:
    RCR
    RCL

## Slide 18
את השקופית הזו תוכלו לשכפל, על מנת ליצור שקופיות נוספות הזהות לה – אליהן תוכלו להכניס את התכנים.
כדי לשכפל אותה, לחצו עליה קליק ימיני בתפריט השקופיות בצד ובחרו "שכפל שקופית" או "Duplicate Slide"
(מחקו ריבוע זה לאחר הקריאה)
פריסה 2 (הפריסות שונות זו מזו במיקום תיבות הטקסט וגרפיקת הרקע, ותוכלו לגוון ביניהן)
פקודת Rotate ללא שימוש בדגל הנשא
בפקודות אלו ה- CF אינו חלק מהתזוזה, הוא מקבל את הביט שגולש החוצה

## Slide 19
את השקופית הזו תוכלו לשכפל, על מנת ליצור שקופיות נוספות הזהות לה – אליהן תוכלו להכניס את התכנים.
כדי לשכפל אותה, לחצו עליה קליק ימיני בתפריט השקופיות בצד ובחרו "שכפל שקופית" או "Duplicate Slide"
(מחקו ריבוע זה לאחר הקריאה)
פריסה 2 (הפריסות שונות זו מזו במיקום תיבות הטקסט וגרפיקת הרקע, ותוכלו לגוון ביניהן)
פקודות סיבוב שמאלה- Rotate Left
ROL opnd, 1
קוד הפקודה : ROL - קיצור של Rotate Left (סיבוב שמאלה)
פעולת הפקודה: הזזה מעגלית שמאלה כאשר הביט ב- CF אינו חלק מהאופרנד.
משפיע על דגלים: OF , CF
הזזה פעם אחת
הזזה n פעמים (ע"פ המאוחסן באוגר, או ניתן לרשום מספר)
ROL opnd, CL

## Slide 20
את השקופית הזו תוכלו לשכפל, על מנת ליצור שקופיות נוספות הזהות לה – אליהן תוכלו להכניס את התכנים.
כדי לשכפל אותה, לחצו עליה קליק ימיני בתפריט השקופיות בצד ובחרו "שכפל שקופית" או "Duplicate Slide"
(מחקו ריבוע זה לאחר הקריאה)
פריסה 2 (הפריסות שונות זו מזו במיקום תיבות הטקסט וגרפיקת הרקע, ותוכלו לגוון ביניהן)
פקודת סיבוב שמאלה – ROL
דוגמאות
mov al,10010101b
rol al,1
mov al,1ah
rol al,4
אפשר לראות שסיבוב של 4 ביטים יוצר סיבוב של ספרה הקסהדצימלית אחת.
התוצאה: הפיכה בין al ל- ah. (01Ah <>0A1h)
rol ax, 4; al <-> ah

## Slide 21
את השקופית הזו תוכלו לשכפל, על מנת ליצור שקופיות נוספות הזהות לה – אליהן תוכלו להכניס את התכנים.
כדי לשכפל אותה, לחצו עליה קליק ימיני בתפריט השקופיות בצד ובחרו "שכפל שקופית" או "Duplicate Slide"
(מחקו ריבוע זה לאחר הקריאה)
פריסה 2 (הפריסות שונות זו מזו במיקום תיבות הטקסט וגרפיקת הרקע, ותוכלו לגוון ביניהן)
פקודת סיבוב ימינה- ROR
ROR opnd, 1
קוד הפקודה : ROR - קיצור של Rotate Right (סיבוב ימינה)
פעולת הפקודה: הזזה מעגלית ימינה כאשר הביט ב- CF אינו חלק מהאופרנד.
הזזה פעם אחת
הזזה n פעמים (ע"פ המאוחסן באוגר, או ניתן לרשום מספר)
ROR opnd, CL
mov al,10010101b
ror al,1

## Slide 22
את השקופית הזו תוכלו לשכפל, על מנת ליצור שקופיות נוספות הזהות לה – אליהן תוכלו להכניס את התכנים.
כדי לשכפל אותה, לחצו עליה קליק ימיני בתפריט השקופיות בצד ובחרו "שכפל שקופית" או "Duplicate Slide"
(מחקו ריבוע זה לאחר הקריאה)
פריסה 2 (הפריסות שונות זו מזו במיקום תיבות הטקסט וגרפיקת הרקע, ותוכלו לגוון ביניהן)
פקודות סיבוב עם שימוש בדגל הנשא – Rotate With Carry
בפקודות אלו הביט ב-CF שותף לתזוזה

## Slide 23
את השקופית הזו תוכלו לשכפל, על מנת ליצור שקופיות נוספות הזהות לה – אליהן תוכלו להכניס את התכנים.
כדי לשכפל אותה, לחצו עליה קליק ימיני בתפריט השקופיות בצד ובחרו "שכפל שקופית" או "Duplicate Slide"
(מחקו ריבוע זה לאחר הקריאה)
פריסה 2 (הפריסות שונות זו מזו במיקום תיבות הטקסט וגרפיקת הרקע, ותוכלו לגוון ביניהן)
פקודת rotate שמאלה עם שימוש ב- CF
RCL opnd, 1
קוד הפקודה : RCL - קיצור של המלה האנגלית Rotate with Carry Left (סיבוב שמאלה עם שימוש בדגל הנשא)
פעולת הפקודה: הזזה מעגלית שמאלה כאשר הסיבית בדגל הנשא CF היא חלק מהאופרנד.
הזזה פעם אחת
הזזה n פעמים (ע"פ המאוחסן באוגר, או ניתן לרשום מספר)
RCL opnd, CL
CF

## Slide 24
את השקופית הזו תוכלו לשכפל, על מנת ליצור שקופיות נוספות הזהות לה – אליהן תוכלו להכניס את התכנים.
כדי לשכפל אותה, לחצו עליה קליק ימיני בתפריט השקופיות בצד ובחרו "שכפל שקופית" או "Duplicate Slide"
(מחקו ריבוע זה לאחר הקריאה)
פריסה 2 (הפריסות שונות זו מזו במיקום תיבות הטקסט וגרפיקת הרקע, ותוכלו לגוון ביניהן)
RCR opnd, 1
קוד הפקודה : RCR - קיצור של המלה האנגלית Rotate Right through Carry(סיבוב ימינה עם שימוש בדגל הנשא)
פעולת הפקודה: הזזה מעגלית ימינה כאשר הסיבית בדגל הנשא CF היא חלק מהאופרנד.
הזזה פעם אחת
הזזה n פעמים (ע"פ המאוחסן באוגר, או ניתן לרשום מספר)
RCR opnd, CL
משפיע על דגלים : OF , CF.
CF
פקודת rotate עם שימוש ב- CF ימינה

## Slide 25: תרגיל
את השקופית הזו תוכלו לשכפל, על מנת ליצור שקופיות נוספות הזהות לה – אליהן תוכלו להכניס את התכנים.
כדי לשכפל אותה, לחצו עליה קליק ימיני בתפריט השקופיות בצד ובחרו "שכפל שקופית" או "Duplicate Slide"
(מחקו ריבוע זה לאחר הקריאה)
פריסה 2 (הפריסות שונות זו מזו במיקום תיבות הטקסט וגרפיקת הרקע, ותוכלו לגוון ביניהן)
הגדירו משתנה X בגודל word עם ערך 46 (עשרוני).
חשבו את הריבוע שלו 46*46)) לתוך משתנה Y (מטיפוס word), בעזרת פעולות הזזה וחיבור בלבד.

## Slide 26: סיכום
למדנו להכיר את פקודות ההזזה - shift.
הבחנו בין הזזות של מספרים signed (sar, sal) למספרים unsigned (shr, shl)
שימוש חשוב:
  הזזה ימינה -> חילוק ב-2 (או חזקות של 2)
  הזזה שמאלה -> כפל ב-2 (או חזקות של 2)
למדנו להכיר את פקודות rotate:
  ROR, ROL- ללא שימוש ב- CF
  RCR, RCL - עם שימוש בביט הנשא (Carry)

## Slide 27: מה נלמד היום
נושא חדש ומתקדם –פקודות בקרה:
  פקודות קפיצה - jmp
  שימוש בתוויות - labels
פרטו בשקופית זו את נושאי הלימוד של השיעור

## Slide 28: הקדמה
את השקופית הזו תוכלו לשכפל, על מנת ליצור שקופיות נוספות הזהות לה – אליהן תוכלו להכניס את התכנים.
כדי לשכפל אותה, לחצו עליה קליק ימיני בתפריט השקופיות בצד ובחרו "שכפל שקופית" או "Duplicate Slide"
(מחקו ריבוע זה לאחר הקריאה)
פריסה 2 (הפריסות שונות זו מזו במיקום תיבות הטקסט וגרפיקת הרקע, ותוכלו לגוון ביניהן)
עד עכשיו ראינו שהמעבד מריץ את התכנית שלנו פקודה אחר פקודה, ע"פ הסדר בו הן מופיעות. מה קורה כאשר נדרש לבצע קפיצות, תנאים, לולאות – כמו בשפה עלית?
if (condition)
…..
If (condition)
…..
Else
….
While (condition)
…..
לצורך כך קיימות באסמבלי סדרה של פקודות בקרה

## Slide 29: פקודת קפיצה לא מותנית – unconditional jump
את השקופית הזו תוכלו לשכפל, על מנת ליצור שקופיות נוספות הזהות לה – אליהן תוכלו להכניס את התכנים.
כדי לשכפל אותה, לחצו עליה קליק ימיני בתפריט השקופיות בצד ובחרו "שכפל שקופית" או "Duplicate Slide"
(מחקו ריבוע זה לאחר הקריאה)
פריסה 2 (הפריסות שונות זו מזו במיקום תיבות הטקסט וגרפיקת הרקע, ותוכלו לגוון ביניהן)
JMP opnd
פעולת הפקודה: קפיצה. בשלב ביצוע הפקודה, מוחלף תוכנו של IP בכתובת עליה מצביע opnd .
במקום כתובת ניתן להשתמש ב"תווית" (label).
קוד הפקודה : JMP – קיצור של המילה האנגלית JUMP (קפוץ)
השפעה על הדגלים : אין !
ניתן לקפוץ לכתובת מסוימת, למשל: jmp cs:0123h
כמובן שזה לא נוח ולא יעיל

## Slide 30: תווית - Label
את השקופית הזו תוכלו לשכפל, על מנת ליצור שקופיות נוספות הזהות לה – אליהן תוכלו להכניס את התכנים.
כדי לשכפל אותה, לחצו עליה קליק ימיני בתפריט השקופיות בצד ובחרו "שכפל שקופית" או "Duplicate Slide"
(מחקו ריבוע זה לאחר הקריאה)
פריסה 2 (הפריסות שונות זו מזו במיקום תיבות הטקסט וגרפיקת הרקע, ותוכלו לגוון ביניהן)
"מראה מקום"- סימון מיקום בקוד (CS) של פקודה מסוימת (עוזר להתמצא בתוכנית)
דוגמאות לתוויות חשוב לתת לתוויות שמות בעלי משמעות:
var1Big:
check:
begin:
Start_Play:
exit:
יתרונות:
קריאות
חסכון בכתיבה
חסרונות: כשיש הרבה תוויות, קשה לעקוב אחר ביצוע התכנית ולכן חשוב להתנהל בזהירות.

## Slide 31: פקודת קפיצה
את השקופית הזו תוכלו לשכפל, על מנת ליצור שקופיות נוספות הזהות לה – אליהן תוכלו להכניס את התכנים.
כדי לשכפל אותה, לחצו עליה קליק ימיני בתפריט השקופיות בצד ובחרו "שכפל שקופית" או "Duplicate Slide"
(מחקו ריבוע זה לאחר הקריאה)
פריסה 2 (הפריסות שונות זו מזו במיקום תיבות הטקסט וגרפיקת הרקע, ותוכלו לגוון ביניהן)
JMP opnd
קפיצה near- בתוך אותו סגמנט קוד CS. אין צורך לציין את הסגמנט.
לדוגמא:
jmp 000Ah
Jmp startplay
קפיצה far –לסגמנט אחר
חייבים לציין לאיזה סגמנט קופצים
שימושית אם יש יותר מסגמנט קוד אחד
דוגמה: jmp es:000Ah
אנחנו נתמקד בקפיצות near

## Slide 32: דוגמה
IP לפני הקפיצה

## Slide 33: כאן נמצא ה- label
IP אחרי הקפיצה
ax = 1

## Slide 34: כללים לגבי labels
את השקופית הזו תוכלו לשכפל, על מנת ליצור שקופיות נוספות הזהות לה – אליהן תוכלו להכניס את התכנים.
כדי לשכפל אותה, לחצו עליה קליק ימיני בתפריט השקופיות בצד ובחרו "שכפל שקופית" או "Duplicate Slide"
(מחקו ריבוע זה לאחר הקריאה)
פריסה 2 (הפריסות שונות זו מזו במיקום תיבות הטקסט וגרפיקת הרקע, ותוכלו לגוון ביניהן)
כתיבת label עם נקודותיים (:) בסיום
ה – label צמוד לצד שמאל, הקוד מוזח (indent) 4 רווחים ימינה
שם של תווית – צריך להיות בעל משמעות
חייב להתחיל באות או בקו תחתון, ולא בספרה. יכול לכלול אותיות גדולות או קטנות, אין הבדל ביניהן. למשל Next_Item זהה ל – next_item.
אין לתת שם זהה לשתי תוויות שונות במקומות שונים בקוד
Label לא יכול לקבל שם של פקודת אסמבלי או של שם שמור של אסמבלי.

## Slide 35: רשימת מלים שמורות באסמבלי

## Slide 36: רשימת מלים שמורות של TASM

## Slide 37: סיכום
מבוא לפקודות בקרה
היכרות של פקודת jmp
שימוש ב- labels

## Slide 38
השימוש ביצירות במהלך שידור זה נעשה לפי סעיף 27א לחוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007. אם הינך בעל הזכויות באחת היצירות, באפשרותך לבקש מאיתנו לחדול מהשימוש ביצירה, זאת באמצעות פנייה לדוא"ל rights@education.gov.il
שימוש ביצירות מוגנות בזכויות יוצרים ואיתור בעלי זכויות
שקופית זו היא חובה