## Slide 1: מערכת שידורים לאומית
שקופית זו היא חובה
עליכם להתקין את הפונט Varela Round לפני תחילת העבודה.
אם ברצונכם לצפות בהנחיות להתקנת פונט Varela Round, תוכלו לעשות זאת בקלות.
צפו בסרטון הבא:
https://www.youtube.com/watch?v=NN9IgGTwbF0&feature=youtu.be
קישור להורדת הפונט (אשרו את הודעת האבטחה)

## Slide 2: מבוא למבנה המחשב
קורס מערכות מחשב ואסמבלי
צביקה שטרקמן
שקופית זו היא חובה
מלאו את פרטי השיעור, המקצוע והמורה .
(אין צורך להשאיר את הכיתובים "שם השיעור" , "המקצוע", מחקו אותם וכתבו רק את הפרטים עצמם).
תודה למרי גבע על העזרה בהכנת המצגות ובבדיקת התכנים

## Slide 3: מה נלמד היום
פקודות אריתמטיות:
  פקודת החיבור
  פקודת החיסור
פרטו בשקופית זו את נושאי הלימוד של השיעור

## Slide 4: הוראת חיבור
את השקופית הזו תוכלו לשכפל, על מנת ליצור שקופיות נוספות הזהות לה – אליהן תוכלו להכניס את התכנים.
כדי לשכפל אותה, לחצו עליה קליק ימיני בתפריט השקופיות בצד ובחרו "שכפל שקופית" או "Duplicate Slide"
(מחקו ריבוע זה לאחר הקריאה)
פריסה 2 (הפריסות שונות זו מזו במיקום תיבות הטקסט וגרפיקת הרקע, ותוכלו לגוון ביניהן)
ADD opnd1, opnd2
פעולת ההוראה : opnd2 יחובר ל opnd1. אין שינוי ב- opnd2, התוצאה תישמר ב- opnd1.
קוד ההוראה : ADD –מהמילה האנגלית ADD (לחבר)
opnd1 | opnd2
זיכרון | אוגר
אוגר | זיכרון
אוגר | אוגר
אוגר | קבוע
זיכרון | קבוע
צירופי אופרנדים אפשריים:

## Slide 5: הוראת חיבור
את השקופית הזו תוכלו לשכפל, על מנת ליצור שקופיות נוספות הזהות לה – אליהן תוכלו להכניס את התכנים.
כדי לשכפל אותה, לחצו עליה קליק ימיני בתפריט השקופיות בצד ובחרו "שכפל שקופית" או "Duplicate Slide"
(מחקו ריבוע זה לאחר הקריאה)
פריסה 2 (הפריסות שונות זו מזו במיקום תיבות הטקסט וגרפיקת הרקע, ותוכלו לגוון ביניהן)
ADD opnd1, opnd2
דוגמאות:
דוגמה | אופרנד היעד | אופרנד המקור
add ax, bx | אוגר | אוגר
add al, 10h | אוגר | קבוע (נתון מיידי)
add ax, [x] | אוגר | תא בזיכרון, משתנה
add [x], 160 | תא בזיכרון | קבוע (נתון מיידי)
add [counter], al | תא בזיכרון | אוגר
add bx, 10h | אוגר | קבוע (נתון מיידי)
add [byte ptr bx], 0 | תא בזיכרון | קבוע (נתון מיידי)

## Slide 6: הוראת חיבור
את השקופית הזו תוכלו לשכפל, על מנת ליצור שקופיות נוספות הזהות לה – אליהן תוכלו להכניס את התכנים.
כדי לשכפל אותה, לחצו עליה קליק ימיני בתפריט השקופיות בצד ובחרו "שכפל שקופית" או "Duplicate Slide"
(מחקו ריבוע זה לאחר הקריאה)
פריסה 2 (הפריסות שונות זו מזו במיקום תיבות הטקסט וגרפיקת הרקע, ותוכלו לגוון ביניהן)
ADD opnd1, opnd2
השפעה על הדגלים:
תיאור | שם דגל
נדלק אם תוצאת החישוב היא 0 | דגל האפס - ZF
נדלק אם הסיבית המשמעותית ביותר בתוצאת החישוב (ה-MSB, ביט הסימן) היא 1 (כלומר מספר שלילי במקרה של signed( | דגל הסימן - SF
נדלק אם תוצאת החישוב גולשת מהתחום של אופרנד היעד (עבור מספרים unsigned) | דגל הנשא - CF

## Slide 7: הוראת חיבור
את השקופית הזו תוכלו לשכפל, על מנת ליצור שקופיות נוספות הזהות לה – אליהן תוכלו להכניס את התכנים.
כדי לשכפל אותה, לחצו עליה קליק ימיני בתפריט השקופיות בצד ובחרו "שכפל שקופית" או "Duplicate Slide"
(מחקו ריבוע זה לאחר הקריאה)
פריסה 2 (הפריסות שונות זו מזו במיקום תיבות הטקסט וגרפיקת הרקע, ותוכלו לגוון ביניהן)
ADD opnd1, opnd2
השפעה על הדגלים:
תיאור | שם דגל
נדלק אם תוצאת החישוב אינה הגיונית מבחינה מתמטית (עבור signed) | דגל הגלישה - OF
נדלק כאשר קיים נשא בין סיבית 3 לסיבית 4 (הוא משמש בחישוב מספרים המיוצגים בקוד BCD בו בכל בית מאוחסנות שתי ספרות עשרוניות). | דגל נשא למחצה - AF
נדלק כאשר בבית התחתון מספר הסיביות שהן 1 הוא זוגי. הוא משתמש ביישומי תקשורת לבדיקה האם בית ששודר ממחשב למחשב התקבל בצורה תקינה. | דגל זוגיות - PF

## Slide 8: הוראת חיבור
את השקופית הזו תוכלו לשכפל, על מנת ליצור שקופיות נוספות הזהות לה – אליהן תוכלו להכניס את התכנים.
כדי לשכפל אותה, לחצו עליה קליק ימיני בתפריט השקופיות בצד ובחרו "שכפל שקופית" או "Duplicate Slide"
(מחקו ריבוע זה לאחר הקריאה)
פריסה 2 (הפריסות שונות זו מזו במיקום תיבות הטקסט וגרפיקת הרקע, ותוכלו לגוון ביניהן)
דגל האפס ZF – נדלק אם תוצאת החישוב היא 0.
שימו לב: במקרה זה גם C=1
בדוגמה שלפנינו חיברנו 2 מספרים של 8 ביטים.
FEh + 2h = (1) 00

## Slide 9: הוראת חיבור
את השקופית הזו תוכלו לשכפל, על מנת ליצור שקופיות נוספות הזהות לה – אליהן תוכלו להכניס את התכנים.
כדי לשכפל אותה, לחצו עליה קליק ימיני בתפריט השקופיות בצד ובחרו "שכפל שקופית" או "Duplicate Slide"
(מחקו ריבוע זה לאחר הקריאה)
פריסה 2 (הפריסות שונות זו מזו במיקום תיבות הטקסט וגרפיקת הרקע, ותוכלו לגוון ביניהן)
דגל הסימן SF – נדלק אם בתוצאת החישוב הסיבית המשמעותית ביותר היא 1.
שימו לב שבמקרה זה גם O=1
6Dh + 42h = AFh
(+) + (+) = (-)

## Slide 10: הוראת חיבור
את השקופית הזו תוכלו לשכפל, על מנת ליצור שקופיות נוספות הזהות לה – אליהן תוכלו להכניס את התכנים.
כדי לשכפל אותה, לחצו עליה קליק ימיני בתפריט השקופיות בצד ובחרו "שכפל שקופית" או "Duplicate Slide"
(מחקו ריבוע זה לאחר הקריאה)
פריסה 2 (הפריסות שונות זו מזו במיקום תיבות הטקסט וגרפיקת הרקע, ותוכלו לגוון ביניהן)
דגל הנשא CF – נדלק אם תוצאת החישוב גולשת מהתחום של אופרנד היעד. שימו לב: בדוגמה גם Overflow נדלק. למה?
EFh + 82h = (1) 71h

## Slide 11: הוראת חיבור
את השקופית הזו תוכלו לשכפל, על מנת ליצור שקופיות נוספות הזהות לה – אליהן תוכלו להכניס את התכנים.
כדי לשכפל אותה, לחצו עליה קליק ימיני בתפריט השקופיות בצד ובחרו "שכפל שקופית" או "Duplicate Slide"
(מחקו ריבוע זה לאחר הקריאה)
פריסה 2 (הפריסות שונות זו מזו במיקום תיבות הטקסט וגרפיקת הרקע, ותוכלו לגוון ביניהן)
דגל הגלישה OF – נדלק אם תוצאת החישוב אינה הגיונית (אריתמטית):
4234h + 446Dh = 86A1h
(+) + (+) = (-)

## Slide 12: הוראת חיבור
את השקופית הזו תוכלו לשכפל, על מנת ליצור שקופיות נוספות הזהות לה – אליהן תוכלו להכניס את התכנים.
כדי לשכפל אותה, לחצו עליה קליק ימיני בתפריט השקופיות בצד ובחרו "שכפל שקופית" או "Duplicate Slide"
(מחקו ריבוע זה לאחר הקריאה)
פריסה 2 (הפריסות שונות זו מזו במיקום תיבות הטקסט וגרפיקת הרקע, ותוכלו לגוון ביניהן)
דגל הזוגיות PF – נדלק כאשר בבית התחתון מספר הסיביות שהן 1 הוא זוגי:

## Slide 13: הוראת חיבור
את השקופית הזו תוכלו לשכפל, על מנת ליצור שקופיות נוספות הזהות לה – אליהן תוכלו להכניס את התכנים.
כדי לשכפל אותה, לחצו עליה קליק ימיני בתפריט השקופיות בצד ובחרו "שכפל שקופית" או "Duplicate Slide"
(מחקו ריבוע זה לאחר הקריאה)
פריסה 2 (הפריסות שונות זו מזו במיקום תיבות הטקסט וגרפיקת הרקע, ותוכלו לגוון ביניהן)
דגל הנשא למחצה AF – נדלק כאשר קיים נשא בין סיבית 3 לסיבית 4 והוא משמש בחישוב מספרים המיוצגים בקוד BCD בו בכל בית מאוחסנות שתי ספרות עשרוניות:
00000101
00000111
------------
00001100

## Slide 14: הוראת חיסור
את השקופית הזו תוכלו לשכפל, על מנת ליצור שקופיות נוספות הזהות לה – אליהן תוכלו להכניס את התכנים.
כדי לשכפל אותה, לחצו עליה קליק ימיני בתפריט השקופיות בצד ובחרו "שכפל שקופית" או "Duplicate Slide"
(מחקו ריבוע זה לאחר הקריאה)
פריסה 2 (הפריסות שונות זו מזו במיקום תיבות הטקסט וגרפיקת הרקע, ותוכלו לגוון ביניהן)
SUB opnd1, opnd2
פעולת ההוראה : opnd2 יחוסר מ- opnd1. אין שינוי ב- opnd2, התוצאה תישמר ב- opnd1.
קוד ההוראה : SUB – קיצור של המילה האנגלית Subtract (לחסר)
opnd1 | opnd2
זיכרון | אוגר
אוגר | זיכרון
אוגר | אוגר
אוגר | קבוע
זיכרון | קבוע
צירופי אופרנדים אפשריים:

## Slide 15: הוראת חיסור
את השקופית הזו תוכלו לשכפל, על מנת ליצור שקופיות נוספות הזהות לה – אליהן תוכלו להכניס את התכנים.
כדי לשכפל אותה, לחצו עליה קליק ימיני בתפריט השקופיות בצד ובחרו "שכפל שקופית" או "Duplicate Slide"
(מחקו ריבוע זה לאחר הקריאה)
פריסה 2 (הפריסות שונות זו מזו במיקום תיבות הטקסט וגרפיקת הרקע, ותוכלו לגוון ביניהן)
SUB opnd1, opnd2
דוגמאות:
דוגמה | אופרנד היעד | אופרנד המקור
sub ax, bx | אוגר | אוגר
sub al, 10h | אוגר | קבוע (נתון מיידי)
sub ax, [x] | אוגר | תא בזיכרון
sub [x], 160 | תא בזיכרון | קבוע (נתון מיידי)
sub [counter], al | תא בזיכרון | אוגר
sub bx, 10h | אוגר | קבוע (נתון מיידי)
sub [byte ptr bx], 0 | תא בזיכרון | קבוע (נתון מיידי)

## Slide 16: הוראת חיסור
את השקופית הזו תוכלו לשכפל, על מנת ליצור שקופיות נוספות הזהות לה – אליהן תוכלו להכניס את התכנים.
כדי לשכפל אותה, לחצו עליה קליק ימיני בתפריט השקופיות בצד ובחרו "שכפל שקופית" או "Duplicate Slide"
(מחקו ריבוע זה לאחר הקריאה)
פריסה 2 (הפריסות שונות זו מזו במיקום תיבות הטקסט וגרפיקת הרקע, ותוכלו לגוון ביניהן)
SUB opnd1, opnd2
השפעה על הדגלים:
תיאור | שם דגל
נדלק אם תוצאת החישוב היא 0 | דגל האפס - ZF
נדלק אם תוצאת החישוב בסיבית המשמעותית ביותר (MSB) היא 1 (עבור מספר שלילי – signed) | דגל הסימן - SF
נדלק אם תוצאת החישוב גולשת מהתחום של אופרנד היעד, עבור unsigned | דגל הנשא - CF

## Slide 17: הוראת חיסור
את השקופית הזו תוכלו לשכפל, על מנת ליצור שקופיות נוספות הזהות לה – אליהן תוכלו להכניס את התכנים.
כדי לשכפל אותה, לחצו עליה קליק ימיני בתפריט השקופיות בצד ובחרו "שכפל שקופית" או "Duplicate Slide"
(מחקו ריבוע זה לאחר הקריאה)
פריסה 2 (הפריסות שונות זו מזו במיקום תיבות הטקסט וגרפיקת הרקע, ותוכלו לגוון ביניהן)
SUB opnd1, opnd2
השפעה על הדגלים:
תיאור | שם דגל
נדלק אם תוצאת החישוב אינה הגיונית מבחינה מתמטית, עבור signed | דגל הגלישה - OF
נדלק כאשר קיים נשא בין סיבית 3 לסיבית 4 ( משמש בחישוב מספרים המיוצגים בקוד BCD בו בכל בית מאוחסנות שתי ספרות עשרוניות). | דגל נשא למחצה - AF
נדלק כאשר בבית התחתון מספר הסיביות שהן 1 הוא זוגי. (משמש בתקשורת לבדיקה האם בית ששודר ממחשב למחשב התקבל בצורה תקינה). | דגל זוגיות - PF

## Slide 18: הוראת הגדלה ב- 1
את השקופית הזו תוכלו לשכפל, על מנת ליצור שקופיות נוספות הזהות לה – אליהן תוכלו להכניס את התכנים.
כדי לשכפל אותה, לחצו עליה קליק ימיני בתפריט השקופיות בצד ובחרו "שכפל שקופית" או "Duplicate Slide"
(מחקו ריבוע זה לאחר הקריאה)
פריסה 2 (הפריסות שונות זו מזו במיקום תיבות הטקסט וגרפיקת הרקע, ותוכלו לגוון ביניהן)
INC opnd
קוד ההוראה : INC – קיצור המילה Increment (הגדל)
השפעה על הדגלים: PF, AF, ZF, SF, OF (לא משפיעה על CF)
פעולת ההוראה: הגדל את תוכנו של opnd ב- 1.
דוגמה | אופרנד
inc ax | אוגר
inc [byte ptr x] | תא זיכרון

## Slide 19: הוראת הפחתה ב- 1
את השקופית הזו תוכלו לשכפל, על מנת ליצור שקופיות נוספות הזהות לה – אליהן תוכלו להכניס את התכנים.
כדי לשכפל אותה, לחצו עליה קליק ימיני בתפריט השקופיות בצד ובחרו "שכפל שקופית" או "Duplicate Slide"
(מחקו ריבוע זה לאחר הקריאה)
פריסה 2 (הפריסות שונות זו מזו במיקום תיבות הטקסט וגרפיקת הרקע, ותוכלו לגוון ביניהן)
DEC opnd
קוד ההוראה : DEC – קיצור המילה Decrement (הפחת)
השפעה על הדגלים: PF, AF, ZF, SF, OF (לא משפיעה על CF)
פעולת ההוראה: הפחת את תוכנו של opnd ב- 1.
דוגמה | אופרנד
dec ax | אוגר
dec [byte ptr x] | תא זיכרון

## Slide 20: סיכום
פקודות אריתמטיות:
  פקודת החיבור
  פקודת החיסור
פרטו בשקופית זו את נושאי הלימוד של השיעור

## Slide 21: מה נלמד
פקודות חיבור מורכבות יותר
נראה דוגמת הרצה
פרטו בשקופית זו את נושאי הלימוד של השיעור

## Slide 22: הוראת חיבור עם נשא
את השקופית הזו תוכלו לשכפל, על מנת ליצור שקופיות נוספות הזהות לה – אליהן תוכלו להכניס את התכנים.
כדי לשכפל אותה, לחצו עליה קליק ימיני בתפריט השקופיות בצד ובחרו "שכפל שקופית" או "Duplicate Slide"
(מחקו ריבוע זה לאחר הקריאה)
פריסה 2 (הפריסות שונות זו מזו במיקום תיבות הטקסט וגרפיקת הרקע, ותוכלו לגוון ביניהן)
ADC opnd1, opnd2
פעולת ההוראה : חבר את אופרנד המקור לאופרנד היעד ולדגל הנשא ואחסן את התוצאה באופרנד היעד
קוד ההוראה : ADC – קיצור של המשפט Add With Carry
פעולת ההוראה : opnd1 = opnd1 + opnd2 + CF
השפעה על הדגלים: CF, PF, AF, ZF, SF, OF

## Slide 23: הוראת חיבור עם נשא
את השקופית הזו תוכלו לשכפל, על מנת ליצור שקופיות נוספות הזהות לה – אליהן תוכלו להכניס את התכנים.
כדי לשכפל אותה, לחצו עליה קליק ימיני בתפריט השקופיות בצד ובחרו "שכפל שקופית" או "Duplicate Slide"
(מחקו ריבוע זה לאחר הקריאה)
פריסה 2 (הפריסות שונות זו מזו במיקום תיבות הטקסט וגרפיקת הרקע, ותוכלו לגוון ביניהן)
ADC opnd1, opnd2
כאשר לא נוצר נשא – תוצאת החישוב היא כמו בפקודת add:
69h
45h
------------
AEh

## Slide 24: הוראת חיבור עם נשא – כאשר נוצר נשא
את השקופית הזו תוכלו לשכפל, על מנת ליצור שקופיות נוספות הזהות לה – אליהן תוכלו להכניס את התכנים.
כדי לשכפל אותה, לחצו עליה קליק ימיני בתפריט השקופיות בצד ובחרו "שכפל שקופית" או "Duplicate Slide"
(מחקו ריבוע זה לאחר הקריאה)
פריסה 2 (הפריסות שונות זו מזו במיקום תיבות הטקסט וגרפיקת הרקע, ותוכלו לגוון ביניהן)
ADC opnd1, opnd2
הפעולה מתבצעת כמו add, ובנוסף הנשא מתחבר לתוצאת החישוב.
דוגמה:
נתון DX = 20A0h
ונתונים 2 משתנים בגודל byte שרוצים לחבר את השרשור שלהם ל-DX: lowNum = 70h, highNum = 50h
שביחד יוצרים שרשור של 5070h
20A0h
70h
------------
(1)10h
2010h
50h
1
------------
7110h
DATASEG
lowNum db 70h
highNum db 50h
CODESEG
mov dx, 20A0h
add dl, lowNum
adc dh, hignNum

## Slide 25: דרך אחרת לביצוע החישוב הזה
את השקופית הזו תוכלו לשכפל, על מנת ליצור שקופיות נוספות הזהות לה – אליהן תוכלו להכניס את התכנים.
כדי לשכפל אותה, לחצו עליה קליק ימיני בתפריט השקופיות בצד ובחרו "שכפל שקופית" או "Duplicate Slide"
(מחקו ריבוע זה לאחר הקריאה)
פריסה 2 (הפריסות שונות זו מזו במיקום תיבות הטקסט וגרפיקת הרקע, ותוכלו לגוון ביניהן)
אותה דוגמה:
נתון DX = 20A0h
ונתונים 2 משתנים בגודל byte שרוצים לחבר את השרשור שלהם ל-DX: lowNum = 70h, highNum = 50h
DX = 20A0h
AX(AH:AL) = 5070h
------------
7110h
DATASEG
lowNum db 70h
highNum db 50h
CODESEG
mov dx, 20A0h
mov al, lowNum
mov ah, hignNum
add dx, ax
חיסרון:
שימוש בעוד רגיסטר
ביצוע של עוד פקודה

## Slide 26: הוראת חיסור עם 'הלוואה'
את השקופית הזו תוכלו לשכפל, על מנת ליצור שקופיות נוספות הזהות לה – אליהן תוכלו להכניס את התכנים.
כדי לשכפל אותה, לחצו עליה קליק ימיני בתפריט השקופיות בצד ובחרו "שכפל שקופית" או "Duplicate Slide"
(מחקו ריבוע זה לאחר הקריאה)
פריסה 2 (הפריסות שונות זו מזו במיקום תיבות הטקסט וגרפיקת הרקע, ותוכלו לגוון ביניהן)
SBB opnd1, opnd2
קוד ההוראה : SBB – קיצור של המשפט Subtract with Borrow
פעולת ההוראה : opnd1 = opnd1 - opnd2 - CF
השימוש דומה: פעולות על אופרנדים משורשרים בגדלים שונים (byte, word, Dword).
השפעה על הדגלים: CF, PF, AF, ZF, SF, OF
פעולת ההוראה: חסר את אופרנד המקור מאופרנד היעד ומדגל הנשא ואחסן את התוצאה באופרנד היעד

## Slide 27: דוגמת הרצה לתוכנית
הדרישה:
לכתוב תוכנית שמוגדר בה מערך array עם 5 מספרים בגודל byte
יש לאתחל את איברי המערך ב- DATASEG
יש לסכם את איברי המערך לתוך משתנה sum בגודל byte

## Slide 28: הרצת התוכנית
תהליך העבודה הרגיל:
  Tasm /zi arr-sum.asm
  תיקון שגיאות אם יש
  Tlink /v arr-sum.obj
  TD arr-sum.exe
  View -> cpu

## Slide 29
הרצת 2 פקודות ראשונות – לאיתחול ה-DB

## Slide 30
הצגת ה-DB

## Slide 31
הכתובת של המערך נטענת ל-bx
ניתן לראות את array

## Slide 32
וזהו sum

## Slide 33
XOR cl, cl
פקודה לאיפוס של רגיסטר (נלמד בהמשך)

## Slide 34
חיבור האיבר הראשון במערך אל cl

## Slide 35
ב-cl יש 5 כעת מחברים את האיבר השני

## Slide 36
ממשיכים לחבר את איברי המערך אל cl

## Slide 38
הגענו לאיבר האחרון של המערך

## Slide 39
סכום איברי המערך 18h = 24d
כעת מעבירים את התוצאה מ-cl ל-sum

## Slide 40
סיימנו!

## Slide 41
יציאה מהתוכנית

## Slide 42: עוד דוגמה
נניח שבתרגיל הקודם היה לנו מערך של bytes כזה: array db 10, 10, 10, 10, 250
sum db ?
במקרה הזה הסיכום של איברי array הוא 290.
  290 לא נכנס ב-byte -> לכן נדרש ש-sum יהיה בגדול word
האתגר שעומד בפנינו:
  מערך של איברים בגודל bytes
  חייבים ש-sum יהיה word

## Slide 43: הפיתרון – בגישה אחת
בהגדרת sum נונים לו ערך 0.
מחברים ישירות לתוך sum, כאשר המחובר הוא תמיד cx (במקום cl).
איך?
  מאפסים את ch
  בכל סיבוב מעתיקים את האיבר הבא במערך אל cl
  ואז מחברים את cx ישירות ל-sum (שניהם בגודל word)

## Slide 44: תרגילי בית
תרגיל 1:
הגדירו מערך array עם 8 איברים בגודל word. אתחלו אותו במספרים שונים.
הגדירו משתנה sum בגודל word
חשבו את סכום איברי המערך לתוך המשתנה sum
שימו לב לשינויים הנדרשים מהתוכניuת שהוצגה קודם
תרגיל 2:
הגדירו 3 מערכים arr1, arr2, diff עם 5 איברים בגודל word. אתחלו את 2 המערכים הראשונים במספרים שונים.
בתוך המערך diff חשבו את ההפרש בין כל זוג איברים תואם ב –arr1 ו-arr2 (אם האיבר הראשון ב-arr1 הוא 4 והאיבר הראשון ב-arr2 הוא 3, אז האיבר הראשון ב-diff יהיה 1).

## Slide 45: סיכום
למדנו להכיר את פקודות add, sub
את פקודות adc, sbb
ואת inc, dec
ראינו דוגמה לפעולת סיכום של איברי מערך!

## Slide 46
השימוש ביצירות במהלך שידור זה נעשה לפי סעיף 27א לחוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007. אם הינך בעל הזכויות באחת היצירות, באפשרותך לבקש מאיתנו לחדול מהשימוש ביצירה, זאת באמצעות פנייה לדוא"ל rights@education.gov.il
שימוש ביצירות מוגנות בזכויות יוצרים ואיתור בעלי זכויות
שקופית זו היא חובה