## Slide 1: מערכת שידורים לאומית

## Slide 2: סי שארפ – מחלקות
אלקטרוניקה ומחשבים שאלון 815381
שם המורה: יקיר בשארי

## Slide 3: מה נלמד היום
מהי מחלקה?
מבנה המחלקה
פעולה בונה
פעולות Set ו- Get
יצירת אובייקטים
המילה this

## Slide 4: מהי מחלקה?
באופן דומה לטיפוסים שונים (int, double) הקיימים בשפת c#,
אפשר להגדיר טיפוסי נתונים חדשים.
מחלקה היא "תבנית יוצרת", מעין "בית חרושת לאובייקטים".
אובייקטים הם "מוצרים" שהמחלקה מייצרת. מחלקה אחת
יכולה, רעיונית, לייצר אינספור אובייקטים.

## Slide 5: מהי מחלקה?
אובייקט יכול להיות דבר פיזי-מוחשי כגון שולחן,
סמארטפון או קיר, אך הוא יכול להיות גם דבר מופשט כגון
קורס או טיסה.
כמו בחיים, לכל אובייקט יש תכונות ופעולות.
לדוגמה: לכלי רכב יש תכונות (משקל, יצרן, צבע וכו')
וגם פעולות (התנעה, עצירה, שינוי מהירות וכו')

## Slide 6: מבנה המחלקה
תכונות המחלקה הן בעצם
משתנים המתארים את תכונותיה
פעולות המחלקה הן בעצם
פונקציות הפועלות על העצמים
הנוצרים מהמחלקה
תכונות/מאפיינים
פעולות/שיטות

## Slide 7: מבנה המחלקה
דוגמה: מחלקה המתארת כלי רכב
סוג הערך | תכונה
מחרוזת | יצרן
מחרוזת | צבע
מספר ממשי | משקל
מספר שלם | מהירות
ערך בוליאני | האם הרכב נוסע

## Slide 8: מבנה המחלקה
דוגמה: מחלקה המתארת כלי רכב
צורת כתיבה | פעולה
Stop().שם האובייקט | עצור
Go(s).שם האובייקט | סע במהירות מסוימת
SetColor(c).שם האובייקט | שינוי צבע
GetSpeed().שם האובייקט | החזר מהירות

## Slide 9: מבנה המחלקה
צורת כתיבה
שם המחלקה
חייב להתחיל באות גדולה
תכונות המחלקה יהיו בגישת הרשאה private
כאן נוסיף את פעולות המחלקה
class Car
}
private string manufacturer;
private string color;
private double weight;
private int speed;
private bool isDriving;
{

## Slide 10: פעולה בונה
הפעולה הבונה (נקראת גם בנאי – Constructor), היא
הפעולה שבעזרתה אנו יוצרים אובייקטים מהמחלקה
אותה בנינו.
ניתן לכתוב יותר מבנאי אחד:
בנאי מפורש – מקבל את כל תכונות המחלקה
בנאי חלקי – מקבל חלק מתכונות המחלקה
בנאי ברירת מחדל – אינו מקבל תכונות כלל

## Slide 11: פעולה בונה
צורת כתיבה:
public שם המחלקה (פרמטרים הנשלחים לבנאי)
{
....
}
שם הבנאי יהיה תמיד זהה לשם המחלקה, הוא אינו
מחזיר ערכים (בכל זאת לא רושמים void)

## Slide 12: פעולה בונה
בגוף הבנאי אנו מבצעים השמה לכל תכונות המחלקה
בהתאם לפרמטרים שהתקבלו
בנאי מפורש
public Car(string m, string c, double w, int s, bool id)
{
manufacturer = m;
color = c;
weight = w;
speed = s;
isDriving = id;
{

## Slide 13: פעולה בונה
בגוף הבנאי אנו מבצעים השמה לתכונות המחלקה
שעבורן התקבלו פרמטרים.
יש לקבוע ערכי ברירת מחדל לשאר התכונות
בנאי חלקי
public Car(string m, string c, double w)
{
manufacturer = m;
color = c;
weight = w;
speed = 0;
isDriving = false;
{

## Slide 14: פעולה בונה
בגוף הבנאי אנו מבצעים השמה של ערכי ברירת מחדל לכל תכונות המחלקה
בנאי ברירת מחדל
public Car()
}
manufacturer = "mazda";
color = "red";
weight = 1124;
speed = 0;
isDriving = false;
{

## Slide 15: פעולות Set ו- Get
כשאנו יוצרים מחלקה, אנו מגדירים את התכונות שלה בהרשאת גישה private, על מנת שלא יהיה ניתן לגשת אליהן ממחלקה אחרת (קריאה/כתיבה) באופן שיגרום לשגיאות.
על מנת לאפשר גישה נכונה ובטוחה לתכונות, אנו יוצרים עבורן פעולות שלהן יש גישת הרשאה public.

## Slide 16: פעולות Set ו- Get
עבור התכונות שנרצה לקבוע את ערכן ממחלקה אחרת, ניצור לכל תכונה בנפרד פעולת Set שתקבע את ערכה.
(שם הפעולה לא חייב להכיל את המילה Set, אך נהוג כך)
בדוגמה ניתן לראות שהפעולה עוזרת לנו למנוע מצב בו המהירות תיקבע להיות שלילית
פעולת Set
public void SetSpeed(int s)
{
if (s >= 0)
speed = s;
}

## Slide 17: פעולות Set ו- Get
עבור התכונות שנרצה לקרוא את ערכן ממחלקה אחרת, ניצור לכל תכונה בנפרד פעולת Get שתחזיר את ערכה.
(שם הפעולה לא חייב להכיל את המילה Get, אך נהוג כך)
הפעולה מחזירה את ערך התכונה של האובייקט
פעולת Get
public int GetSpeed()
}
return (speed);
{

## Slide 18: יצירת אובייקטים
בדרך כלל יצירת האובייקטים מהמחלקה שבנינו תתבצע בתוכנית הראשית (Main), הנמצאת במחלקה Program
היצירה מתבצעת ע"י זימון אחד הבנאים של המחלקה.
צורת כתיבה:
שם העצם שם המחלקה=new שם המחלקה(פרמטרים);

## Slide 19: יצירת אובייקטים
דוגמה:
static void Main(string[] args)
}
Car c1 = new Car();
Car c2 = new Car("ford", "blue", 1500, 0, true);
Car c3 = new Car("kia", "white", 1125);
}
שם האובייקט | manufacturer | color | weight | speed | isDriving
c1 | "Mazda" | “red” | 1124 | 0 | False
c2 | "ford" | “blue” | 1500 | 0 | True
c3 | "Kia" | “white” | 1125 | 0 | False

## Slide 20: יצירת אובייקטים
כל הפעולות שנכתבו במחלקה משמשות את כל האובייקטים שנוצרו ממנה.
על מנת לבצע פעולה על אובייקט מסוים אנו משתמשים באופרטור הנקודה באופן הבא:
()שם הפעולה.שם האובייקט
ביצוע פעולות על אובייקט

## Slide 21: יצירת אובייקטים
לדוגמה:
שאלה: מה יהיה הפלט בתוכנית זו?
ביצוע פעולות על אובייקט
static void Main(string[] args)
{
Car c1 = new Car();
Car c2 = new Car("ford", "blue", 1500, 0, false);
Car c3 = new Car("kia", "white", 1125, 0, false);
c1.SetSpeed(30);
c2.SetSpeed(c3.GetSpeed() + 10);
Console.WriteLine(c1.GetSpeed());
Console.WriteLine(c2.GetSpeed());
{

## Slide 22: המילה this
המילה השמורה this משמשת אותנו על מנת להבדיל בין השמות של תכונות המחלקה לבין הפרמטרים המתקבלים בפעולות שלה.
במילים אחרות, המילה this מתייחסת לאובייקט שעליו מתבצעת הפעולה.

## Slide 23: המילה this
לדוגמה:
במקרה זה גם לפרמטר המתקבל בפעולה וגם לתכונה של המחלקה יש שם זהה speed.
לא ברור מי נבדק בתנאי או למי מבוצעת פעולת ההשמה.
public void SetSpeed(int speed)
}
if (speed >= 0)
speed = speed;
}

## Slide 24: המילה this
נפתור זאת ע"י הוספת המילה this לפני שם התכונה:
כעת יותר ברור לנו שהבדיקה בתנאי מתבצעת על הפרמטר speed המתקבל בפעולה, ואילו ההשמה היא לתכונה speed.
public void SetSpeed(int speed)
}
if (speed >= 0)
this.speed = speed;
}

## Slide 25: תרגול בחינות בגרות
ניתן לצפות בבחינה ע"י סריקת הברקוד:
בגרות קיץ תשע"ח - שאלה 8 (קישור)

## Slide 26: תרגול בחינות בגרות
בגרות קיץ תשע"ח - שאלה 8

## Slide 27: תרגול בחינות בגרות
בגרות קיץ תשע"ח - שאלה 8

## Slide 28: תרגול בחינות בגרות
בגרות קיץ תשע"ח - שאלה 8

## Slide 29: תרגול בחינות בגרות
בגרות קיץ תשע"ח - שאלה 8

## Slide 30: תרגול בחינות בגרות
בגרות קיץ תשע"ח - שאלה 8

## Slide 31: תרגול בחינות בגרות
בגרות קיץ תשע"ח - שאלה 8

## Slide 32: תרגול בחינות בגרות
בגרות קיץ תשע"ח - שאלה 8

## Slide 33: תרגול בחינות בגרות
ניתן לצפות בבחינה ע"י סריקת הברקוד:
בגרות קיץ תשע"ט - שאלה 6 (קישור)

## Slide 34: תרגול בחינות בגרות
בגרות קיץ תשע"ט - שאלה 6

## Slide 35: תרגול בחינות בגרות
בגרות קיץ תשע"ט - שאלה 6

## Slide 36: תרגול בחינות בגרות
בגרות קיץ תשע"ט - שאלה 6

## Slide 37: תרגול בחינות בגרות

## Slide 38: תרגול בחינות בגרות
בגרות קיץ תשע"ט - שאלה 6

## Slide 39: תרגול בחינות בגרות
בגרות קיץ תשע"ט - שאלה 6

## Slide 40: תרגול בחינות בגרות
בגרות קיץ תשע"ט - שאלה 6

## Slide 41
השימוש ביצירות במהלך שידור זה נעשה לפי סעיף 27א לחוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007. אם הינך בעל הזכויות באחת היצירות, באפשרותך לבקש מאיתנו לחדול מהשימוש ביצירה, זאת באמצעות פנייה לדוא"ל rights@education.gov.il
שימוש ביצירות מוגנות בזכויות יוצרים ואיתור בעלי זכויות